PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

| Procedimiento de Selección: Licitación Pública: | 03/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Expediente Nº 983-110-S-2017 |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de Equipamiento Informático destinado a las oficinas de la Subsecretaria de Modernización del Estado de la Secretaria General de la Gobernación, conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el articulo 7 del presente PBCP.- |
| VALOR DEL PLIEGO: gratuito |

            - CONSULTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones - Dirección de Administración de la Secretaria General de la Gobernación.- | Hasta el día 06 de Julio de 2017 a las 12:00 hs. |

            - PRESENTACION DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones - Dirección de Administración de la Secretaria General de la Gobernación.– 25 de Mayo 90- San Miguel de Tucumán. | Hasta el día 11 de Julio de 2017 a las 11:00 hs. |

            - ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones –Dirección de Administración de la Secretaria General de la Gobernación.– 25 de Mayo 90- San Miguel de Tucumán. | El día 11 de Julio de 2017 a las 11:00 hs. |

ARTICULO 1°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS – OBLIGACIONES DEL OFERENTE

# 1- El sobre, caja o paquete que contenga la propuesta deberá indicar:

a) – Organismo Licitante

b) – Numero de Licitación Pública

c) – Numero de Expediente

d) – Fecha del Acto de Apertura

La presentación en el acto licitatorio implica aceptación lisa y llana de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, como así también del Reglamento general de Compras y Contrataciones que rige en el Estado Provincial.

# Las ofertas serán formuladas en forma clara, legible, sin raspaduras interlineas, testaciones ni enmiendas, las que, de existir deberán estar debidamente salvadas.

Los proponentes o sus representantes legales rubricaran cada una de las hojas que compongan la propuesta económica.

Moneda de Cotización: La cotización deberá ser en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.

De la oferta económica: La oferta económica debe estar expresada en precios unitarios y totales, en números y letras.

2- DOCUMENTACION SOCIAL: Cuando la proponente sea una persona jurídica legalmente constituida, deberá acompañar poder en original o copia certificada, que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con a facultad suficiente para obligar a la Sociedad, adjuntando además, estatutos, acta de directorio y/o contrato social según corresponda, en copia certificada.

3- GARANTIAS: Cualquiera fuere el tipo de garantía de oferta que se presente, se constituirán a nombre del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.

4- SELLADO DE ACTUACION: por cada folio que integre la propuesta, como así también de toda la documentación que adjunta.

5- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL (libre deuda) vigente en original expedido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán.

# ARTICULO 2°: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el plazo de 30 (treinta) días hábiles administrativos a partir de la fecha del acto de apertura. Salvo manifestación en contrario, expresada en forma fehaciente, con una antelación mínima de 5 (cinco) días al vencimiento del plazo fijado, éste se considerará prorrogado automáticamente por un lapso igual al inicial.

ARTICULO 3º: ALTERNATIVA

Los oferentes podrán, además de cotizar su oferta básica, presentar ofertas alternativas  que cumplan con las características solicitadas en cuyo caso deberá agregar su propio proyecto, condiciones y documentación técnica pertinente, lo que se considerará al momento de seleccionar la propuesta más conveniente.

ARTICULO 4°: PREADJUDICACION

Se  adjudicará por renglón completo, a la propuesta más conveniente, en cuento a las condiciones de precio final, calidad, servicio y demás características y condiciones solicitadas.

ARTICULO 5°: PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

La entrega se deberá realizar en un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación del acto de aprobación de la adjudicación, en la oficina de la Subsecretaria de Modernización del Estado de la Secretaria General de la Gobernación, ubicada en calle San Martín 982 Piso 2 Dto. “A” de esta provincia. Todos los gastos necesarios para la entrega efectiva serán a cargo exclusivo del adjudicatario.

# ARTICULO 6º: FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en un plazo de 15 (quince) días hábiles, previa conformidad de la recepción de los bienes por parte de la Subsecretaria de Modernización del Estado, mediante depósito en Cuenta Proveedores del Banco del Tucumán, la que deberá estar a disposición para la acreditación del pago en forma previa al mismo, siendo obligación del oferente poseerla abierta con anterioridad.  La apertura de la cuenta mencionada resulta sin costo alguno para el proveedor.

ARTICULO 7º: ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

|  | CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| RENGLON |  |  |
| 1 | 10 | PC`S de Escritorios Estándar |

RENGLON 1: Provisión de 10 (Diez) PC`S de Escritorio Estándar

Características Generales:

- Arquitectura X64 con soporte USB (Universal Serial Bus).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD-ROM, CD-ROM, dispositivo USB y/o disquetera.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

Unidad de Procesamiento:

- Basada en registros de 64 bits o superior, totalmente compatible con los siguientes procesadores: INTEL Core I5 o rendimiento superior.

Memoria:

- Tipo: DDR3-1066 o superior.

- Capacidad: 8GB mínimo.

Disco Duro:

- Capacidad mínima:  1 Terabyte.

Almacenamiento Extraíble:

- Unidad de Lectura/escritura de CD/DVD-RW.

Video:

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

Audio:

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado).

Networking Y Comunicaciones:

- Placa de Red (o chipset integrado) Ethernet/Fast Ethernet.

Consola:

- Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones, rueda de Scholl.

- Monitor: 18,5´ LCD/LED o superior en cuanto a tamaño y resolución.

Puertos Incorporados:

- Al menos 6 Port USB con sus conectores externos en gabinete.- Al menos dos de los puertos USB deberán estar disponibles en el frente del gabinete (Mínimo)

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

Sistema Operativo (Condición EXCLUYENTE):

- Windows 10 (X64) en español con Licencia original.

Recuperación y Seguridad

- Software de recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de boteo que permita restaurar la instalación original del sistema operativo y configuración de fabrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

- Dispositivo de seguridad física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado. Una vez abierto, el dispositivo debe ser capaz de volver a su estado de cierre o bloqueo original, sin necesidad de reemplazo, recambio o renovación del mismo.

Expansión:

- 1 (Una) ranura de expansión (Slot) PCI libre como mínimo luego de configurada.

- 1 (Una) bahía libre como mínimo (Externa).