PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PUBLICA Nro. 05/2010

MINISTERIO DE ECONOMIA

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – 25 de Mayo 90 – 1º Piso - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 401/369-D-2010.

Decreto de Excepción Nº: 2.085/3(SH) del 08/07/2010.

Autorizado por: Resolución Nº 834/ME del 26/07/2010

Fecha de apertura: 18 de Agosto de 2010 a hs. 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín nº 362 – 1er. Piso – San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: Adquisición de un vehículo tipo 4 x 4 con destino al Ministerio de Economía.

Especificaciones:

Tipo

- Vehículo monovolumen sin caja.

Motor

- Tipo: Naftero

- Disposición del motor: Delantero Longitudinal

- Nº de cilindros: 4 en línea

- Cilindrada: 2,4 L

- Diámetro por carrera: 92 x 90 mm

- Árboles de levas: 2 a la cabeza

- Válvulas por cilindro: 4

- Potencia máxima (CV/RPM): 166/6000

- Torque Máxima (Nm/RPM): 255/4000

- Relación de compresión: 10.0 : 1

- Sistema de alimentación de combustible: Inyección Multipunto

Transmisión

- Tracción: 4 x 4 permanente. Diferencial central de deslizamiento limitado. Bloqueo de diferencial y reductora.

Dimensiones (mm):

- Largo total: 4500

- Ancho total: 1810

- Alto total: 1695

- Despeje: 200

- Distancia entre ejes: 2640

- Trocha delantera: 1540

- Trocha trasera: 1560

Capacidades y pesos:

- Asientos: 5 (cinco)

- Capacidad del tanque de combustible: 66 litros

- Volumen del compartimiento de carga con los asientos traseros y cobertor en posición normal: 398 litros

- Volumen del compartimiento de carga hasta el techo, con los asientos traseros en posición normal sin cobertor: 758 litros

- Volumen del compartimiento de carga con los asientos traseros rebatidos: 1386 litros

- Peso en orden de marcha: 2.100 Kg

Dirección:

- Piñón y cremallera, con asistencia hidráulica.

Suspensión:

- Delantera: Independiente. Estructura McPherson

- Trasera: Independiente. Sistema multienlace, resortes helicoides.

Frenos:

- Delanteros y traseros: Discos ventilados

- Sistema ABS (4 canales): Serie

- EBD para las 4 ruedas: Serie

- Freno de estacionamiento: Mecánico ruedas traseras

Equipamiento:

- Sistema de tracción integral permanente

- Sistema eléctrico de conexión del bloqueo del diferencial central (LSD)

- Dirección asistida

- Levanta vidrios eléctricos delanteros y traseros

- Cierre central de puertas con control a distancia

- Aire acondicionado

- Radio AM/FM con reproductor de CD

- Doble airbag delanteros para conductor y pasajero

- Cinturones de seguridad delanteros inerciales con tres puntos de fijación, regulables en altura, con pretensionadores y limitador de esfuerzo

- Cinturones de seguridad traseros de tres puntos

- Estructura de absorción de impactos

- Refuerzos en las puertas contra impactos laterales

- Display de triple información: hora, temperatura exterior y consumo de combustible

- Columna de dirección regulable en altura

- Butaca del conductor regulable en altura

- Espejos exteriores eléctricos

- Limpia – lava luneta

- Inmovilizador de motor

- Tonalizado de cristales con lámina de seguridad.

Garantía: 3 (tres) años o 100.000km.

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), como así también los gastos relacionados al patentamiento y flete del vehículo.

Plazo de Entrega: Inmediato.

Lugar de entrega: Ministerio de Economía - 25 de Mayo 90 – 1º Piso - San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

# Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- El documento presentado como garantía de la licitación, deberá llevar el sellado de Ley correspondiente intervenido por la Dirección General de Rentas.