PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A

LICITACION PUBLICA Nro. 01/2010

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

Nombre de la Repartición Licitante: Dirección General de Catastro – Av. Benjamín Araoz Nº 96 - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 25.548/377/08.

Autorizado por: Resolución Nº 1.129/SH del 16/09/2010.

Fecha de apertura: 14 de Octubre de 2010 a hs. 10:00.

Lugar de apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía - San Martín 362 - Primer Piso - San Miguel de Tucumán.

Objeto: Adquisición de una estación Total Electrónica Láser con destino a la Dirección General de Catastro.

Especificaciones técnicas:

Estación total Electrónica Láser, con una precisión estándar de lectura angular de 5”-Lectura mínima 1”-Precisión en la medición de distancia ± (2mm. + 2 ppm.) – Equipado con anteojos de 30 de Aumento – Con display LCD retroiluminable, totalmente en castellano – Con doble teclado alfanumérico de 28 teclas, que permite introducir rápidamente números, letras y caracteres especiales – Que el alcance de la distancia cumpla la siguiente: con un prisma > 2500 mts. ,con tres prismas > 4000 mts y sin prisma 200 mts. Permitiendo el Cálculo de Área, Elevación Remota, Missing Line, Medición y Replanteo en Coordenadas.

Con una memoria Interna de 10.000 puntos y bajada de datos a P.C. mediante interfase. Batería incorporable de más de 8 hs de uso

Además que garantice el suministro de:

- Baterías incorporadas recargables (2).-

- Cargador de Batería.

- Cable de comunicación con P.C.

- Software de Comunicación con P.C.

- Trípode de madera.

- Estuches Transporte.

- Juego de prismas con porta prisma simple Basculante, pantalla de puntería y un prisma adicional.

- Software Topográfico para calculo de modelos digitales de terreno (MDT), superficie y volúmenes, dibujo de curvas de nivel, perfiles longitudinales y trasversales, función de auto croquis, exportación directa a Autocad y Planilla de Coordenadas en Excel, vista 3 D manual y automática.-

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Plazo de Entrega: 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación de adjudicación.-

Lugar de Entrega: Dirección General de Catastro – AV. Benjamín Araoz Nº 96 - San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (Cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

# Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005).

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- El documento presentado como garantía de la licitación, deberá llevar el sellado de Ley correspondiente intervenido por la Dirección General de Rentas.