MINISTERIO DE ECONOMIA DE

LA PROVINCIA DE TUCUMAN

##### LICITACION  PUBLICA  N º 06/2021

###### PRIMER LLAMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

RECAMBIO DE INFRAESTRUCTURA

RED MAN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – San Martín 362 – 1º Piso - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 577/369-D-2021

Autorizado por: Resolución Nº 1.235/ME del 18/10/2021.

Fecha de apertura: 09 de Noviembre de 2021 a hs. 11:30.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín Nº 362 – 1er. Piso – San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Especificaciones Técnicas: Según Pliego de Condiciones Particulares y Anexos

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Plazo de Entrega: Establecido el inicio del servicio se estipula la entrega de los mismos en 90 días y la implementación se deberá realizar en un plazo no mayor a 3 meses de realizada la entrega del equipamiento.

Lugar de Entrega: Según anexo técnico.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005).

Nota: Incluir sellado provincial por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Certificado de Cumplimiento Fiscal otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia autenticada ante escribano público del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- Garantía de mantenimiento de la oferta del 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Se constituirá a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Arts. 21 y 22 del Decreto Acuerdo Nº 22/1 de fecha 23/04/2009).

Artículo 1° - ITEMS A COTIZAR

1.1 Objeto

El objeto del llamado es contratar el servicio de mantenimiento para la red de comunicaciones existente y en funcionamiento del Ministerio de Economía incluido el recambio tecnológico de la infraestructura de red inalámbrica, y que se detalla en Anexos de Especificaciones Técnicas

1.2 Descripción

La red MAN del Ministerio de Economía es una red mixta que provee acceso a través de enlaces wireless o de fibra óptica a 47 (cuarenta y siete) reparticiones del gobierno para el funcionamiento de aplicaciones informáticas del Ministerio de Economía, principalmente el sistema de gestión SAFYC, el cual brinda servicio a aproximadamente 800 agentes activos del gobierno. La red wireless está compuesta por enlaces Punto-a-Punto y Punto-a-MultiPunto en las frecuencias 5.0-5.8 Ghz, con métodos de acceso OFDM y TDMA de alta performance, mientras que la red de fibra óptica se compone de un anillo y de enlaces Punto-a-Punto. La misma se extiende al ámbito metropolitano en un radio máximo de 10 km. Para un mayor detalle sobre las distintas reparticiones y su tipo de conexión, ver Anexo Técnico, parte II ítems 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4.

1.3 SOLUCIÓN REQUERIDA: Considerando las necesidades se deberá proveer:

1.3.1) ELEMENTOS OBJETO DEL MANTENIMIENTO:

Los equipos, elementos e instalaciones incluidos en el presente pliego son los equipos que actualmente se encuentran en producción en la infraestructura existente. El detalle de estos equipos se encuentra a disposición de los oferentes en la D.I.M.E. y el detalle de las instalaciones deberá surgir de las visitas a los sitios por parte del oferente.

1.3.2) CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:

La oferta detallará el grado de cobertura técnica para cada uno de los servicios que se oferten. La oferta incluirá todos los componentes de cualquier clase necesario para su perfecto funcionamiento.

El servicio es integral e incluye todo tipo de repuestos, accesorios y mano de obra sin cargo.

El adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado a licitación. Este tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales.

El adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos.

1.3.3) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FISICOS:

El ámbito de mantenimiento debe abarcar las siguientes actuaciones como mínimo:

- Mantenimiento preventivo.-

- Mantenimiento correctivo.-

1.3.3.1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Objetivo: Brindar el mantenimiento Preventivo del equipamiento mediante la ejecución periódica de las tareas que se indican en Anexos Técnicos con la finalidad de prevenir posibles problemas que puedan derivar en futuras fallas.

Las fechas y horas del mantenimiento preventivo serán coordinados y planificados entre el adjudicatario y el personal de la DIME a fin de no entorpecer las tareas de los usuarios. Se establece que el horario de trabajo debe ser de Lunes a Viernes en aquellos horarios que sean propios de las oficinas donde se encuentran instalados los equipos objeto del contrato.

Cada vez que se realice el servicio, previa comprobación del buen funcionamiento el usuario deberá conformar el cumplimiento del servicio (en Anexo Técnico, parte III item 2, se presenta la planilla de conformidad de mantenimiento preventivo). Una copia de las planillas deberá ser presentada a la unidad informática del organismo acompañando la correspondiente facturación.

1.3.3.2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Objetivo: Reparación de averías de cualquier tipo o de componentes que integran el sistema alcanzado por el presente Pliego, para restablecer su funcionamiento en las mismas condiciones en que se encontraba antes de producida la avería. En el mantenimiento se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

1.3.3.2.1) CRITICIDAD DEL SERVICIO:

El mantenimiento de este tipo de hardware de criticidad máxima es de VEINTICUATRO (24) horas los SIETE (7) días de la semana. (24 x 7).

La reparación o sustitución de componentes deberá realizarse sin que comporte reducción de prestaciones o fiabilidad.

Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o remplazos que garanticen su buen funcionamiento. Las piezas sustituidas deberán ser remitidas a la DIME.

1.3.3.2.2) SOBRE EL OFERENTE:

Para garantizar la provisión de repuestos según lo solicitado en el punto anterior, las empresas oferentes deberán contar con relación suficiente de proveedores del equipamiento objeto del presente contrato, y además que se encuentra capacitado y se obliga a proveer los repuestos en tiempo y forma necesarios para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas. Adicionalmente a esto el oferente debe cumplir lo que se señala en el Art. 8  y 9.

1.3.3.2.3) TRASLADO DE EQUIPOS AL LABORATORIO DEL ADJUDICATARIO:

Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el Organismo.

El adjudicatario deberá informar fehacientemente al Organismo, mediante remitos (diarios, semanales o mensuales), discriminado por equipo, sobre la ejecución de los trabajos realizados, sectores involucrados y toda otra información que tenga que ver con los servicios y trabajos objeto de la contratación.

1.3.3.2.4) CONFIDENCIALIDAD:

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra para cualesquiera de los fines de esta contratación, el Organismo y el adjudicatario se comprometen a mantenerla en forma confidencial.

1.3.3.2.5) MECANISMOS DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

El servicio de mantenimiento correctivo será solicitado al adjudicatario exclusivamente por el personal de la DIME, quien centralizará la recepción de las solicitudes de asistencia correctiva, por parte de los usuarios. El adjudicatario realizará las tareas conforme con los tiempos de respuesta y reparación estipulados en el presente Pliego. Una vez realizado el mantenimiento correctivo y solucionada la falla, se deberá completar un remito de conformidad de cumplimiento del servicio. Una copia de los remitos deberá ser entregada al Personal de la DIME dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores a la conclusión del servicio.

La Dime realizara la solicitud del servicio correctivo vía mail y otra vía adicional. Se tomará como hora de solicitud del servicio, la hora en que el proveedor de servicio se considere fehacientemente notificado, en cuyo caso se asignará al caso un determinado número de servicio. A tal efecto la DIME designará al menos dos funcionarios técnicos que sean los responsables de gestionar este tipo de eventos. Por otra parte la Empresa adjudicataria deberá también establecer quienes son los contactos para cubrir esta demanda.

Si el incidente se produce un fin de semana o feriado la solicitud se realizara a los teléfonos que se prevean para tal situación y el primer día hábil siguiente se reiterara la solicitud via Email.

Los tiempos para controlar la respuesta del proveedor se tomaran a partir que le sea asignado un número de caso al servicio solicitado, cualquiera sea la vía de comunicaciones que se use.

1.3.3.2.6) DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO:

El servicio deberá estar disponible durante las VEINTICUATRO (24) horas los SIETE (7) días de la semana. (24 x 7). El tiempo de respuesta entre el reporte del evento y su presencia en el lugar de falla no podrá superar Dos (2) horas corridas.

1.3.3.2.7) TIEMPOS DE LA PRESTACION.

Dado el carácter critico que se le asigna a la disponibilidad de este servicio, una vez comunicada la falla la empresa adjudicataria deberá disponer de la presencia del técnico en un plazo no mayor a las 2 hs, a efectos de realizar un diagnostico y eventual reparación del evento.

1.3.3.2.8) TIEMPO DE REPARACIONES:

El tiempo máximo establecido para la puesta en normal funcionamiento de los sitios alcanzados por este servicio, será de SETENTA Y DOS (72) horas corridas a partir del reporte del evento. Se toma como finalización del evento, la puesta en régimen operativo el sitio en cuestión, con los desperfectos solucionados.

1.3.3.2.9) TRAMITACIÓN DE GARANTIAS:

Para aquellos equipos que cuenten con servicio de garantía, el adjudicatario deberá asumir la gestión de las garantías con previa autorización por parte del Personal de la DIME. La gestión de las garantías implicará tomar contacto con los servicios técnicos, realizar el seguimiento de la reparación, controlar el nivel de servicio prestado e informar a la DIME sobre el cumplimiento del servicio.

1.3.4) RECAMBIO DE EQUIPAMIENTO DE MICROONDAS Y ACCESORIOS

- Requerimientos del equipamiento a suministrar

Se suministrará de acuerdo a lo especificado en ANEXO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El equipamiento y sus accesorios deberán ser nuevos, no se aceptara equipos usados ni reacondicionados. Los mismos serán entregados en las oficina de la DIME para su inventariado con su correspondiente remito, para luego ser distribuidos al nodo según plan de trabajo de implementación.

Los elementos accesorios no activos, como tensores, burlonería, anclajes, etc; se mantendrán en depósitos del oferente

- La performance de los enlaces de radio deberá ser igual o superior a la actual, no aceptándose medidas inferiores, por lo que una vez realizada la migración se deberá presentar un informe con las mediciones correspondientes de ancho de banda y nivel de señal

- Plazos de entrega y de implementación

Establecido el inicio del servicio se estipula la entrega de los mismos en 90 días y la implementación se deberá realizar en un plazo no mayor a 3 meses de realizada la entrega del equipamiento

- Plan de Trabajo

Se deberá ajustar a un plan de trabajo específico para estas tareas consensuado y aprobado por la Sub Dirección Técnica de la DIME, siempre en el marco del Plan de Trabajo General de mantenimiento y con prioridad a los mantenimientos correctivos. Ambos planes deberán ser presentados al momento de la oferta ya sea unificado o separado. Las modificaciones al mismo una vez adjudicado se realizarán en forma consensuada.

- Garantías del equipamiento

El equipamiento deberá poseer la garantía de fábrica y los elementos accesorios de instalación deberán ser garantizados por la adjudicataria. Los fletes o gestión serán a cargo total del adjudicatario mientras dure la misma.

- Seguros y Permisos

De ser necesario, según el lugar de instalación se deberá prever la seguridad de obra correspondiente y poseer los seguros necesarios de cobertura laboral y contra terceros. Los permisos de accesos serán gestionados por la DIME cuando el adjudicatario lo requiera en tiempo y forma. Las demoras que ocasione dicha gestión no serán causales de reclamo o sanción económica alguna por ninguna de las partes, pero se deberá ajustar el Plan de Trabajos correspondiente.

1.3.5) SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO Este contrato de servicio de mantenimiento no incluye:

- La sustitución de cualquier material de consumo de los equipos periféricos propiedad del Usuario.

- La reparación de equipos conectados directa o indirectamente a los equipos objeto del presente contrato que no se encuentren incluidos en el mismo.

- La reparación de fallas que se hayan derivado como resultado de accidentes tales como: negligencia, abuso, falla de energía eléctrica, falla de aire acondicionado, humedad o procedimientos inadecuados en la operación y manejo de los equipos, así como problemas ocasionados por los medios de transmisión públicos o privados, y los ocasionados por causas de fuerza mayor o caso fortuito, como hechos atmosféricos cuya magnitud exceda lo previsible.

- Cambio de ubicación física de los equipos con excepción de lo especificado en Anexo Técnico, parte II, ítem 1.2 punto 10 (Reinstalación de acometidas eléctricas y de red por movimiento de torres o soportes en un rango no mayor a 100 metros).

1.4 REQUERIMIENTOS DE COTIZACION: En un todo de acuerdo con el Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS, los oferentes deberán cotizar de manera detallada: la provisión de SERVICIO DE MANTENIMIENTO y RECAMBIO DE INFRAESTRUCTURA según ANEXO TÉCNICO de toda la red inalámbrica y sus accesorios descripta en ANEXO.

No se aceptarán ofertas parciales de las tareas y/o servicios solicitados. Se deberá cotizar indicando el valor total del mismo en forma mensual y total por el tiempo que especifique el pliego.

El oferente deberá realizar las pertinentes visitas de obra y se extenderán los certificados correspondientes que deberán ser presentados con la oferta (ANEXO TECNICO, parte III, ítem 1). Si no realizó la visita correspondiente en los plazos especificados será causal de impugnación de la misma.

Artículo 2º - RESERVA DE DERECHOS

El Poder Ejecutivo se reserva el derecho a aceptar la oferta que más convenga a sus intereses o de rechazar todas las propuestas sin que el oferente tenga derecho a exigir indemnización alguna.

La adjudicación puede tener lugar aunque se hubiese presentado una sola oferta, siempre que la misma sea válida, es decir, que se ajuste al Pliego y Bases de Condiciones Generales y Particulares, y al Anexo Técnico.

Artículo 3º – DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración de los servicios se establece en Veinticuatro (24) meses.  El vínculo contractual podrá ser interrumpido a solicitud de LA DIME O EL ADJUDICATARIO a partir del mes DOCE (12) de vigencia del contrato y hasta su vencimiento. Para ello LA DIME O EL ADJUDICATARIO informará por escrito al proveedor con SESENTA (60) días de anticipación su decisión. La interrupción del servicio por parte de LA DIME no implicará para la repartición ningún cargo adicional bajo ningún concepto como resarcitorio, abonos pendientes, compensatorios, etc.

Artículo 4º - CESION DE PROPIEDAD DE HARDWARE

Los componentes de hardware y otros periféricos que forman parte del servicio ofrecido, y que queden en poder de EL MINISTERIO DE ECONOMIA, deberán ser entregados con los títulos de propiedad o certificado de propiedad a nombre de EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN y/o del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN.- Asimismo, los componentes de hardware y otros periféricos que forman parte del servicio ofrecido, y que no queden en poder de EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, deberán acompañarse con un documento certificado por escribano, que especifique la procedencia, su propietario y que dicho equipamiento se encuentra en calidad de préstamo en EL MINISTERIO DE ECONOMIA hasta la finalización de los servicios contratados.-

Artículo 5º - CESION DE PROPIEDAD DE SOFTWARE

Los programas de computación que forman parte del servicio, que queden en poder de EL MINISTERIO DE ECONOMIA, deberán ser entregados con las correspondientes licencias originales a nombre de EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN.- Asimismo, los programas de computación que forman parte del servicio ofrecido, y que no queden en poder de EL MINISTERIO DE ECONOMIA, deberán acompañarse con un documento certificado por escribano, que especifique la procedencia, su propietario y que dicho programa de computación se encuentra en calidad de préstamo en EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN hasta la finalización de los servicios contratados.-

Artículo 6º - PLAN DE SERVICIOS Y RECURSOS

El oferente deberá presentar un plan de servicios, que incluirá el plan grafico de las frecuencias y tareas del servicio, el cual será evaluado por la comisión de pre-adjudicación. En caso de que la administración no encuentre satisfactorio el mismo, el MEPT y el proponente negociaran su modificación en términos aceptables para las partes.-

Al cierre de cada mes calendario, fijado en el plan de trabajo definitivo, se presentará un informe de los servicios prestados por el adjudicado y personal técnico del MEPT, el cual conformará el pago mensual correspondiente.

La Empresa oferente confeccionará un Plan de Servicios Detallado de acuerdo con las especificaciones descriptas en el Pliego y Anexo Técnico que contengan todas las tareas, trabajos y frecuencia de los mismos, el cual será evaluado inicialmente por la comisión de pre-adjudicación.

Una vez adjudicado, será consensuado con los responsables del proyecto en LA DIME previamente al inicio de las tareas, debiendo contener en forma precisa el desarrollo de todos los trabajos inherentes a la prestación del servicio, adecuadamente coordinados y detallados en forma exhaustiva, con la indicación de responsabilidades del Adjudicatario y LA DIME para cada hito.

El Plan de Servicios Detallado una vez aceptado, pasará a ser el Plan de Servicios Definitivo. El Adjudicatario podrá proponer correcciones debidamente justificadas al Plan de Servicios Detallado, las mismas deberán ser aprobadas por LA DIME antes de ser llevadas a cabo.

En cuanto a los RRHH El MEPT aportará al proyecto 2 (dos) recursos líderes, uno de características técnicas y uno de características funcionales, que estarán a disposición del Gerente de Proyecto como referentes primarios.

El adjudicatario deberá presentar la conformación de su equipo de trabajo técnico incluyendo personal idóneo.

Artículo  7º - DOMICILIO DEL OFERENTE

La empresa oferente deberá fijar, a los efectos de la Licitación, un domicilio en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Artículo 8º - REQUISITOS DEL OFERENTE

La empresa oferente deberá acreditar y cumplir los siguientes antecedentes, condiciones y requerimientos:

- Residencia en la provincia con una antigüedad de por lo menos CINCO (5) años. En dicho periodo deberá acreditar experiencia en el suministro y mantenimiento de equipos e instalaciones de similares características a la que se licita, facilitando si se considera necesario, una lista de clientes con acceso a las instalaciones para visitas o consultas con relación a los productos y servicios ofrecidos.

- Deberá contar con técnicos con experiencia en el servicio a proveer. Deberá contar con al menos 1 consultor, con una experiencia comprobable en la tecnología de al menos 5 años y en proyectos de envergadura similar.

- Capacidad para un nivel de servicio que permita la atención telefónica o con presencia física de un técnico con experiencia, de ser necesario, dentro de las DOS (2) horas de reportadas las anomalías.

- Deberá presentar la conformación de su equipo de trabajo con los Curriculum Vitae correspondientes de Consultores, Gerentes, Asesores, Representante Técnico y/u otro recurso humano clave del proveedor, que participará en el servicio propuesto.

- Deberá contar con un torrista en relación de dependencia.

- Si el Oferente, presentara antecedentes y/o demás elementos pertenecientes a empresas integrantes de su mismo grupo económico, deberá demostrar fehacientemente la vinculación societaria entre las distintas empresas del grupo a fin de poder ser considerados tales elementos como válidos a los efectos de la Licitación. Esta exigencia será válida tanto en relación a los elementos y/o antecedentes que sean relevantes como factor diferencial al momento de análisis de las propuestas presentadas como así también para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a través del presente pliego.

Cuando se presenten ofertas donde se haga referencia a antecedentes y/o requisitos de empresas pertenecientes al grupo económico del Oferente o de alguno de los miembros integrantes de la asociación, consorcio y/o UTE se deberá adjuntar la documentación societaria necesaria para corroborar la pertenencia al grupo económico pretendida, lo cual permitirá la aceptación de tales elementos a los fines de la evaluación de calificación.

En caso que el Oferente se presente por medio de una UTE o consorcio, al menos uno de los integrantes debe cumplir en forma individual con todas las condiciones económicas y técnicas mínimas indicadas

- Acreditar experiencia comprobable en al menos CINCO (5) instalaciones de radioenlaces y networking de servicios similares.

- Dado que la red existente se encuentra en funcionamiento y sus sistemas en producción, los oferentes deberán asumir el compromiso expreso de que cualquier inconveniente que se presenten como consecuencia de su intervención, será resuelto a su exclusivo cargo y en las condiciones que establece el contrato de mantenimiento de la red instalada.

- Referencias de al menos TRES (3) clientes donde se hayan realizado servicios de similares características en cada una de ellas. Se tendrán en cuenta las dimensiones de las instalaciones presentados como antecedentes. La presentación de la documentación probatoria, para su ulterior evaluación, es condición necesaria para consideración de las propuestas. El listado de los clientes de referencias deberán contener, como mínimo los siguientes datos:

- Razón Social / Nombre del Cliente.

- Dirección.

- Teléfono.

- Contacto.

- Equipamiento alcanzado y características del servicio.

- Fecha de inicio y finalización.

- Listado de stock disponible para cada uno de los equipos que consideren críticos a fin de garantizar la disponibilidad del servicio. Dicho stock podrá ser propiedad del oferente o bien este deberá demostrar el vínculo con el proveedor que garantice esa disponibilidad.

- Certificación del fabricante de los equipos o de su distribuidora en el país, de que el Oferente es Representante Local o en su defecto que el oferente esta autorizado a comercializar el servicio en la Provincia.

- El oferente deberá especificar las herramientas de diagnóstico y soporte remoto a utilizar para brindar el servicio licitado.

- Control y organización del servicio de soporte: Se detallará claramente la propuesta que el oferente realice para el control y seguimiento de los servicios solicitados en este Pliego, así como la organización propuesta, valorándose especialmente aquellas que garanticen un menor tiempo de respuesta y un sistema de gestión de asistencia informatizado.

- Ubicación y características del Laboratorio Técnico que disponga el Oferente en la Provincia de Tucumán donde se dispongan todas las herramientas y equipos necesarios para poder garantizar la prestación de los servicios objeto del presente pliego. El licitante inspeccionará dichos laboratorios para su evaluación.

- Responsable coordinador del servicio de soporte: Las empresas oferentes deberán indicar la persona responsable, con categoría suficiente dentro de su organización que centralizará las relaciones con LA DIME.

- Técnicos asignados al servicio: Asimismo deberán incluir en su oferta el número y el nombre de las personas que estarán asignadas al contrato, haciendo constar su experiencia, certificaciones y formación. Estas personas solo podrán ser sustituidas por razones de baja en la Empresa en cuyo caso la Empresa asignará un nuevo técnico que se someterá a la aprobación de LA DIME. Asimismo, y a fin de garantizar los tiempos de respuestas solicitados, la empresa deberá tener en su plantel de empleados en relación de dependencia un torrista calificado y entrenado para el desarrollo de tareas en antenas y mástiles.

- Deberá contar con una fusionadora de fibra que cumpla con las características mínimas indicadas en Anexo Técnico, parte II punto 3.

- Deberá contar con un certificador que cumpla con las características mínimas indicadas en Anexo Técnico, parte II punto 4.

Artículo 9º. CONSORCIO DE EMPRESAS

Para la presentación de un consorcio de empresas no será necesaria la constitución previa de la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), sino su irrevocable compromiso de hacerlo. Dicho compromiso deberá presentarse por escrito y estipular:

- La decisión irrevocable de los participantes de constituir e integrar la U.T.E. en el plazo y bajo las condiciones exigidas en la documentación de la licitación, además de la Ley nº 22903.-

- La responsabilidad solidaria – con renuncia a los beneficios excusión y división – que frente a EL MINISTERIO DE ECONOMIA asumen, por el hecho de la presentación de la oferta.-

- El compromiso de que todos los miembros del consorcio asumirán responsabilidad solidaria – con iguales renuncias – en el contrato de constitución de la U.T.E. frente a EL MINISTERIO DE ECONOMIA por todas las obligaciones contractuales y extracontractuales emergentes del contrato de obra pública y de los hechos de cualquiera de ellos y sus dependientes en ocasión de su actividad como ejecutora de la obra.-

- La designación del apoderado que actuará hasta la constitución de la U.T.E. en representación de todos los integrantes del consorcio. Además de dicha designación, deberán acompañar los respectivos poderes. Se deberá atender que, en caso de designación de más de un apoderado, todos ellos deberán representar a todos los miembros del consorcio. El o los apoderados, deberán constituir un solo domicilio.-

- El compromiso de constitución de la U.T.E. deberá presentarse con las firmas autenticadas por fedatario público. La actuación notarial deberá venir debidamente legalizada cuando se hubiera producido en otra jurisdicción Provincial.-

- El reconocimiento de la facultad de EL MINISTERIO DE ECONOMIA para que, en caso de que uno o más de los miembros no concurrieran a firmar el contrato de la constitución de la U.T.E. y/o poderes del representante, pudiera adjudicar igualmente al consorcio integrado por los restantes o tener por desistida la oferta con las penalidades previstas en la Ley Nº 5854 y Pliegos de Condiciones.-

- Que la U.T.E. tendrá como término de duración, por lo menos el plazo de ejecución de la obra, más las ampliaciones que se otorguen, más su garantía.-

La falta o alteración de cualquiera de los precedentes requisitos, motivará la desestimación de la oferta presentada por la U.T.E.-

Cuando se presentaren consorcios con el compromiso asumido de modo precedente, deberán observar y cumplir las siguientes condiciones:

- La oferta incluirá un modelo de contrato de constitución de la U.T.E., en cual deberá ser satisfactorio para la repartición licitante y cumplir con las disposiciones del presente Artículo y la Ley Nº 22903. Dicho contrato preverá que la U.T.E. y sus integrantes tendrán un solo representante legal con facultades suficientes para adoptar cualquier tipo de decisión inherente a la obra, incluida su completa ejecución.-

- La constancia de haber comprado el pliego podrá estar emitida por cualquiera de los integrantes del consorcio.-

- Deberán prever que, notificada la adjudicación dispondrán de un término de CINCO (5) días hábiles para la constitución de la U.T.E. en tales condiciones, teniendo en cuenta que el contrato deberá ser firmado por el representante único que designen.-

Artículo 10º -  REQUISITOS DE LA OFERTA TECNICA

El oferente formulará su Oferta de una Solución en un todo de acuerdo con las especificaciones que constan en el presente Pliego, y en los Anexos TECNICOS.

La oferta deberá comprender la totalidad de los requerimientos objeto de esta Licitación Pública, no aceptándose ningún tipo de propuesta que contemple ofrecimientos de provisión parcial.

Se podrá requerir la presentación de la documentación adicional que estime necesario, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique.

Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. Estas características deberán constar en la propuesta.

El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria, la documentación que respalde las citadas características.

El Oferente deberá acompañar la presentación con un certificado de visita y relevamiento de la tecnología e infraestructura existente de la red punto-multipunto existente, el cual será expedido por la D.I.M.E. Este relevamiento será a cargo del Oferente y deberá realizarse hasta 72 hs hábiles antes de la fecha de apertura prevista (ANEXO TECNICO, parte III, ítem 1).

Anexo Técnico

Parte I: Provisión de Equipos

Recambio Tecnológico para la Red Inalámbrica Metropolitana del Ministerio de Economía

1.- Introducción.

El presente anexo tiene como objetivo establecer las pautas técnicas mínimas para la provisión de equipos con el fin de renovar la tecnología en la estructura de la red MAN inalámbrica del Ministerio de Economía, en particular bajo las normas que se establezcan en el resto de los artículos y en general por las buenas prácticas. Esta red se encuentra operativa al 100% actualmente proveyendo servicios críticos a los suscriptores (reparticiones del gobierno), los cuales están centralizados en el datacenter de la Dirección de Informática del Ministerio de Economía.

El diseño obedece a necesidades actuales y previsión a futuro en algunas de sus características y las mismas deberán ser respetadas en base al mínimo exigido. También se especifican los requerimientos necesarios para la instalación eléctrica estabilizada para los puestos de trabajo.

2.- Descripción de la Red MAN Inalámbrica del Ministerio de Economía.

La red MAN inalámbrica del Ministerio de Economía está compuesta por tres nodos de captación Punto-a-Multipunto y por cuatro enlaces punto-a-punto. La tecnología usada actualmente es la siguiente:

2.1.- Red Inalámbrica Punto-a-Multipunto: en esta topología se usan en los nodos Access Points Marca Motorola Canopy, modelo 5751-AP y en los clientes equipos suscriptores Motorola Canopy, modelo 5751-SM, operando en la banda de frecuencias 5.7 GHz. En uno de los nodos se encuentra instalada una unidad de administración de Access Points CMM-Micro Motorola.

2.2.- Red Inalámbrica Punto-a-Punto:  estos enlaces son utilizados para la interconexión de los nodos multipuntos con la red de fibra óptica del Ministerio de Economía, centralizada en el edificio de la Secretaría de Hacienda.

Los equipos usados en estos enlaces son:

- Enlace Punto-a-Punto Hacienda-IPSST: equipos del tipo BACKHAUL de la marca Motorola, modelo PTP 58300.

- Enlace Punto-a-Punto Hacienda-SEOP: equipos del tipo BACKHAUL de la marca Motorola, modelo Canopy.

- Enlace Punto-a-Punto IPSST-Hospital Eva Perón: equipos Ubiquiti Rocket M5.

- Enlace Hospital Eva Perón-Hospital Centro de Salud: equipos Motorola Canopy.

3.- Red Inalámbrica Punto-a-Multipunto: Enumeración de Nodos y Suscriptores.

3.1.- Nodo Subsidio de Salud (IPSST)

Este nodo está compuesto por 4 (cuatro) Access Points Motorola Canopy 5751 a los cuales se conectan 13 equipos suscriptores Motorola Canopy 5751. En el mástil de este nodo está montado también una CMM-Micro Motorola, unidad a la que se conectan los Access Points y a los que energiza.

| NODO SUBSIDIO DE SALUD (IPSST) |
| --- |
| AP | Suscriptor | Domicilio |
| Sur-Oeste | DAU | Bolívar 981 |
| Sur-Oeste | DPA | Bolívar 1095 |
| Sur-Oeste | Hosp. Niños | Hungría 750 |
| Sur-Oeste | Hosp. Padilla | Juan B. Alberdi 550 |
| Este | CIIDEPT | Av. José Ingenieros 260 |
| Este | Def.Pueblo | Balcarce 64 |
| Este | Transporte | Av. Brígido Terán 250 |
| Este | Sec.Trabajo | Crisóstomo Álvarez 150 |
| Este | Trib.Cuentas | Congreso 180 |
| Sur-Este | Poder Judicial | Pje. Vélez Sársfield 450 |
| Sur-Este | Recursos Hídricos | Av. Brígido B. Terán 63 |
| Nor-Este | Ente Turismo | 24 de Setiembre 484 |
| Nor-Este | Comunas Rurales | 25 de Mayo 115 |

3.2.- Nodo Obras Públicas (SEOP)

Este nodo está compuesto por 4 (cuatro) Access Points Motorola Canopy 5751 a los cuales se conectan 9 (nueve) equipos suscriptores Motorola Canopy 5751.

| NODO SUBSIDIO DE SALUD (SEOP) |
| --- |
| AP | Suscriptor | Domicilio |
| Norte | Hospital Del Carmen | Muñecas 2650 |
| Norte | Institutos Penales | Méjico 1200 |
| Norte | SEPAPyS | Esq. Sarmiento y Catamarca |
| Norte | Hospital Avellaneda | Catamarca 2000 |
| Sur | Asuntos Agrarios | Córdoba 1039 |
| Sur | IPLA | Salta 174 |
| Oeste | Dirección de Vialidad | Mendoza 1565 |
| Oeste | Hospital Maternidad | Av. Mate de Luna 1535 |
| Pto-a-Pto | Construcciones Escolares | Diego de Villarroel 339 - Yerba Buena |

3.3.- Nodo Secretaría de Hacienda

Este nodo está compuesto por 3 (TRES) Access Points: 1 (un) Access Point Motorola Canopy 5751, al cual se conectan 5 (cinco) suscriptores Motorola Canopy 5751, y 2 (dos) Access Points Cambium Networks ePMP 2000, cada uno con un único suscriptor.

| NODO SECRETARIA DE HACIENDA |
| --- |
| AP | Suscriptor | Domicilio |
| NorOeste | SM-Educacion | Sarmiento 850 |
| NorOeste | SM-SINTyS | Muñecas 184 – 3° Piso |
| NorOeste | SM-IPV | Muñecas 455 |
| NorOeste | SM-CULTURA | San Martín 251 – 3er. Piso |
| NorOeste | SM-IPACyM | Rivadavia 235 |
| AP-ePMP2000-1 | Legislatura | Muñecas 951 |
| AP-ePMP2000-1 | ERSEPT | Córdoba 560 |

4.- Red Inalámbrica Punto-a-Punto: Descripción de los puntos de enlace.

- Hacienda – SEOP.

San Martín 362 / Corrientes 1015

- Hacienda – IPSST.

San Martín 362 / Las Piedras 530

- IPSST – Hospital Eva Perón (Hospital del Este).

Las Piedras 530 / RN34, Banda del Río Salí, Tucumán

- Hospital Eva Perón (Hospital del Este) – Hospital Centro de Salud.

RN34, Banda del Río Salí, Tucumán / Av. Avellaneda 750

5.- Plan de Trabajo.

Debido a la criticidad de los servicios que se brindan a través de la red MAN inalámbrica, la implementación del reemplazo de equipos se irá haciendo de manera gradual en cada uno de los nodos y suscriptores, para lo cual la empresa oferente deberá presentar un plan de trabajo que será revisado y consensuado con la DIME.

Además de las tareas de reemplazo del equipamiento en cada nodo y suscriptor, la empresa adjudicataria deberá realizar las siguientes tareas complementarias para asegurar la correcta implementación del servicio:

- Acometidas UTP de los equipos de radio (Access Points y Equipos suscriptores): retirar la acometida existente y reemplazar por cable UTP CAT-5e nuevo. Cabe aclarar que la acometida utp de los equipos de radio se conectan a un puerto de un Router o Switch presente en cada nodo / repartición el cual es administrador por la DIME.

- Torres y Soportes: controlar vientos, anclajes, tensores, pararrayos y balizas; en caso de ser necesario, realizar ajustes y/o cambios pertinentes que permitan securizar las estructuras.

6.- Especificaciones Técnicas de los Equipos.

6.1.- Enlaces Punto-a-Multipunto

6.1.1.- Access Points: cada uno de los Access Points estará compuesto por un equipo de radio, una antena panel “dual horn” y una antena Smart.

a.- Equipos de Radio: los equipos de radio que se usarán como Access Points en los nodos son de la marca Cambium Networks, modelo ePMP 3000 (Nota: no la versión LITE). Sus especificaciones técnicas son:

- Tecnología basada en el estándar 802.11ac Wave 2.

- Ancho de Canal: 20 - 40 - 80 MHz.

- Protocolo de Capa Física: 4x4 MUMIMO / OFDM.

- Espaciado de Canal: 5 MHz.

- Rango de Frecuencia: 4910 - 5970 MHz.

- Encriptación: AES 128-bit (modo CCMP).

- Filtrado dinámico de interferencia generada por canales vecinos.

- Interface Ethernet: 100/1000 BaseT.

- Energía: fuente de energía PoE.  (se debe suministrar la fuente de energía correspondiente)

- Protocolos: IPv4/IPV6 , UDP, TCP, IP, ICMP,SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP Snooping.

- Administración: Https, snmp V2c, SSH.

- VLAN: 802.1Q con 802.1p.

- Rango de Potencia de Transmisión: 0 a +32 dBm.

- Cantidad de Suscriptores por Sector: hasta 120.

Cantidad a Proveer: 11 (once).

b.- Antena Sectorial “ePMP 3000 DUAL HORN MU-MIMO”:  Estas antenas tienen la ventaja clave en el tipo de patrón de propagación que irradian, ya que enfocan la mayor parte de la ganancia en el lóbulo principal, minimizando los lóbulos laterales, reduciendo así la generación y susceptibilidad de interferencias.  Sus especificaciones técnicas son:

- Rango de frecuencia: 5.1 - 6.1 GHz.

- Ganancia: 12 dBi.

- Grado de Cobertura: 60 grados.

- Polarización: 2X horizontal, 2X vertical.

Cantidad a Proveer: 11 (once)

c.- Antena Smart ePMP 2000: La tecnología Smart Beamforming de esta antena reduce la fuerte interferencia co-canal que podría existir en el UPLINK de un enlace, por lo que las pérdidas de paquetes y las retransmisiones se reducen al mínimo y se maximiza el rendimiento de la red. Sus especificaciones técnicas son:

- Rango de Frecuencia: 5150 – 5970 MHz.

Cantidad a Proveer: 11 (once)

6.1.2.- Suscriptores:

a.- Suscriptor Tipo 1:  este equipo de radio que se usará como suscriptor es de la marca Cambium Networks, modelo ePMP Force 300-16. Sus especificaciones técnicas son:

  - Tecnología basada en el estándar 802.11ac Wave 2.

  - Antena integrada con una ganancia de 16 dbi.

  - Analizador de espectro integrado.

  - Rango de frecuencia: 4910 - 5970 MHz.

  - Ancho de Canal: 20 -40 - 80 MHz.

  - Potencia de Transmisión: 29 dBm.

  - Capa física: 2x2 MIMO/OFDM.

  - Interfaz Ethernet: 10/100/1000, compatible con el estándar PoE.

  - Protocolos usados: IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH.

  - Administración: Pv4/IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro.

  - VLAN: 802.1Q con prioridad 802.1p.

  - Encriptación: AES 128-bit (modo CCMP).

  - Alimentación: PoE. (se debe suministrar la fuente de energía correspondiente).

Cantidad a Proveer: 36 (treinta y seis).

b.- Suscriptor Tipo 2: este equipo de radio que se usará como suscriptor es de la marca Cambium Networks, modelo ePMP Force 300-25. Sus especificaciones técnicas son:

  - Tecnología basada en el estándar 802.11ac Wave 2.

  - Antena integrada con una ganancia de 25 dbi.

  - Analizador de espectro integrado.

  - Rango de frecuencia: 4910 - 5970 MHz.

  - Ancho de Canal: 20 -40 - 80 MHz.

  - Potencia de Transmisión: 27 dBm.

  - Capa física: 2x2 MIMO/OFDM.

  - Interfaz Ethernet: 10/100/1000, compatible con el estándar PoE.

  - Protocolos usados: IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH.

  - Administración: Pv4/IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro.

  - VLAN: 802.1Q con prioridad 802.1p.

  - Encriptación: AES 128-bit (modo CCMP).

  - Alimentación: PoE. (se debe suministrar la fuente de energía correspondiente)

Cantidad a Proveer: 3 (tres).

6.2.- Enlaces Punto-a-Punto: el equipo de radio a usar en ambos extremos de los enlaces punto-a-punto es de la marca Cambium Networks, modelo PTP 550. Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

- Tecnología basada en el estándar 802.11ac Wave 2.

- Antena integrada con una ganancia de 23 dbi.

- Analizador de espectro integrado.

- Rango de frecuencia:  5170 - 5980 MHz.

- Ancho de Canal: 20 -40 - 80 MHz.

- Selección de Canal: Frecuencia Fija o Selección Dinámica de Canal.

- Potencia Máxima de Transmisión: 29 dBm.

- Encriptación: AES 128-bit.

- Clasificación de Paquetes: Capa 2 y Capa 3 IEEE 802.1p.

- Puertos: 1 puerto Gigabit Ethernet (Data + PoE), 1 puerto SFP.

- Máximo Throughput: hasta 1.36 Gbps.

- Latencia: 1-3 ms.

- Rango de cobertura: hasta 200 kms.

- Administración: HTTPS; SNMP v2c.

Cantidad a Proveer: 8 (ocho).

7.- Router Mikrotik Hex - Product code RB750Gr3.

- Sistema Operativo RouterOS.

- 5 puertos Ethernet 10/100/1000.

- CPU 880 MHz / 2 Cores.

- Memoria RAM de 256 MB.

- Slot microSD para soporte de "Servidor DUDE".

- Nivel de Licencia: 4.

- Fuente de alimentación incluída.

Cantidad: 6 (seis).

8.- Switches.

8.1.- Switch Ubiquiti  EgdeSwitch 24 LITE, modelo ES-24- LITE. Especificaciones Técnicas.

Características Generales.

- 24 (veinticuatro) Puertos Ethernet 10/100/1000.

- 2 (dos) Puertos SFP.

- 1 (un) Puerto Serial de Console.

- Non-Blocking Throughput: igual o superior a 26 Gbps.

- Capacidad de Switching: igual o superior a 52 Gbps.

- Tasa de Reenvío: igual o superior a 14.88 Mpps.

- Estándares: 802.1AB, 802.1D, 802.1S, 802.1W, 802.1Q, 802.1p, 802.1X, 802.1ak, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ac, 802.3ad, 802.3x.

Funciones de  Capa 2:

- Broadcast Storm Recovery.

- VLANs: 4093.

- Direcciones MAC: 16.384.

- Tamaño Cache ARP: 493.

- Instancias MSTP: 4.

- Traffic Classes (Queues): 8

- DHCP Snooping.

- IGMP Snooping.

- Independent VLAN Learning (IVL) Support.

- Soporte de tramas Ethernet Jumbo.

- Port MAC Locking

- Port Mirroring.

- Puertos protegidos.

- Filtrado estático de direcciones MAC.

- TACACS+.

- VLANs de voz.

- Servidor interno de autenticación 802.1X.

Funciones Capa 3:

- Enrutamiento estático.

  - N° de Rutas: 16.

  - N° de interfaces de enrutamiento: 15.

- Enrutamiento inter-vlan.

- DHCP Server.

QoS:

Listas de Control de Acceso (ACLs) basadas en:

- Tiempo.

- Dirección IP Origen/Destino.

- Puerto TCP/UDP Origen/Destino.

- Tipo de Protocolo IP.

- Campo de Tipo de Servicio (ToS) o Servicios Diferenciados (DSCP).

- MAC Address Origen/Destino.

- EtherType.

- IEEE 802.1p User Priority.

- VLAN ID.

Administración: Web UI, CLI, IPv6 Management, Password Management, SNMP v1/v2/v3, SSH 1.5/2.0, Telnet.

Herramientas:

- Log de Eventos y Errores.

- PING.

- FTP/TFTP vía IPv4/IPv6.

- BootP / DHCP.

- Simple Network Time Protocol (SNTP).

Cantidad: 2 (dos).

8.2.- Switch Ubiquiti EdgeSwitch 8 - 150W, modelo ES-8-150W. Especificaciones Técnicas.

Características Generales.

- 8 (ocho) Puertos Ethernet 10/100/1000.

- 2 (dos) Puertos SFP.

- 1 (un) Puerto Serial de Console.

- Non-Blocking Throughput: igual o superior a 10 Gbps.

- Capacidad de Switching: igual o superior a 20 Gbps.

- Tasa de Reenvío: igual o superior a 14.88 Mpps.

- Soporte de estándares POE+ IEEE 802.3at/af y  PoE Pasivo de 24V.

- Estándares: 802.1AB, 802.1D, 802.1S, 802.1W, 802.1Q, 802.1p, 802.1X, 802.1ak, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ac, 802.3ad, 802.3x.

Funciones de  Capa 2:

- Broadcast Storm Recovery

- VLANs: 4093

- Direcciones MAC: 16.384.

- Tamaño Cache ARP: 493.

- Instancias MSTP: 4.

- Traffic Classes (Queues): 8

- DHCP Snooping.

- IGMP Snooping.

- Independent VLAN Learning (IVL) Support

- Soporte de tramas Ethernet Jumbo.

- Port MAC Locking

- Port Mirroring.

- Puertos protegidos.

- Filtrado estático de direcciones MAC.

- TACACS+.

- VLANs de voz.

- Servidor interno de autenticación 802.1X.

Funciones Capa 3:

- Enrutamiento estático.

  - N° de Rutas: 16.

  - N° de interfaces de enrutamiento: 15.

- Enrutamiento inter-vlan.

- DHCP Server.

QoS:

Listas de Control de Acceso (ACLs) basadas en:

- Tiempo.

- Dirección IP Origen/Destino.

- Puerto TCP/UDP Origen/Destino.

- Tipo de Protocolo IP.

- Campo de Tipo de Servicio (ToS) o Servicios Diferenciados (DSCP).

- MAC Address Origen/Destino.

- EtherType.

- IEEE 802.1p User Priority.

- VLAN ID.

Administración: Web UI, CLI, IPv6 Management, Password Management, SNMP v1/v2/v3, SSH 1.5/2.0, Telnet.

Herramientas:

- Log de Eventos y Errores.

- PING.

- FTP/TFTP vía IPv4/IPv6.

- BootP / DHCP.

- Simple Network Time Protocol (SNTP).

Cantidad: 3 (tres).

9.- Módulos SFP Ubiquiti UF-SM-1G-S.

Especificaciones Técnicas.

- Tipo de Conector: (1) LC.

- Longitud de onda TX: Azúl 1310 nm.

- Velocidad: 1 Gbps.

Cantidad: 2 (dos).

10.- UPS Marca APC, Modelo Back-UPS RS 500 VA.

Cantidad: 8 (ocho).

11.- Accesorios para el montaje de equipos de radio: la empresa adjudicataria debe proveer todos los accesorios necesarios para securizar el montaje de los equipos de radios y las antenas, ya sea en mástiles o en soportes amurados en paredes o cornisas: anclajes, bulones, mordazas, tensores, antirrotores y cualquier otro componente omitido en el presente ítem.

Parte II: Mantenimiento Red MAN

1.- Trabajos y tareas a cumplimentar en reparticiones con conexiones inalámbricas

1.1.- Control y Revisión. Limpieza.

Deberá, en los casos que corresponda, contemplar la limpieza superficial e interna, como también la protección de los elementos contra la corrosión.

- Mástiles

- Tensores

- Anclajes

- Anti-rotores

- Balizas

- Pararrayos

- Toma a tierra

- Estanqueidad de cajas

- Coolers

- Cables y conectores

- Racks y sus elementos

- Switch y/o router de red

- Ups

- Equipos de radio

1.2.- Reemplazos y Ajustes

- Tensores

- Anclajes

- Balizas

- Pararrayos

- Coolers

- Cables y conectores

- Aislación de conectores

- Fuentes

- Ajustes y corrección de orientación de antenas

- Reinstalación de acometidas eléctricas y de red por movimiento de torres o soportes en un rango no mayor a 100 metros

- Coolers de switch y/o routers de antenas

- Coolers de rack

- Baterías de UPS

- Equipos de radio

- Anclajes o Grampas de Fibra Óptica

- Botellas o cajas empalmes Fibra Óptica

- Etiquetas Rotuladas de Fibra Óptica

- Reacondicionados de cruces o tendidos de Fibra Óptica

- Fusionado de pelos de Fibra Óptica existentes por rotura

Lo detallado debe considerarse como un mínimo de tareas. El adjudicatario deberá sugerir en su oferta y a su criterio en le caso de existir otras tareas necesarias que se desprendan del análisis de la infraestructura.

Realizadas las tareas, están deberán ser reportadas en un formulario que indique Fecha, Lugar de la ejecución, Tareas desarrolladas, Elementos Provistos y Personal que ejecutó las tareas. Todas las tareas deben reportarse anticipadamente para coordinar el acceso a los lugares de trabajo.

2.- Mantenimiento de Enlaces de Fibra Óptica

La red MAN del Ministerio de Economía comprende también los siguientes enlaces de fibra óptica:

2.1.- Anillo de Fibra Óptica: este anillo conectoriza los edificios de las siguientes reparticiones:

- DIME

- Registro Inmobiliario

- Dirección General de Rentas

- Catastro

- Hospital Kirchner

- Secretaría de Hacienda

- Caja Popular de Ahorros

- Casa de Gobierno

El recorrido de estos enlaces de fibra óptica es aéreo, y el mismo incluye frentes, cornisas (mimetizados) y tramos intra-manzanas. Los recorridos aproximados se indican en los mapas adjuntos.

2.2.- Conexión Punto-a-Punto: este enlace conecta los siguientes edificios:

- Subsidio de Salud (Las Piedras 530)

- SIPROSA (Las Piedras 626)

Nota: en el extremo del Subsidio de Salud, la fibra óptica llega hasta el rack de comunicaciones perteneciente a la DIME, ubicado en el Centro de Cómputos del Ministerio de Desarrollo Social en el 7° piso.

2.3.- Conexión Punto-a-Punto: este enlace conecta los siguientes edificios:

- Subsidio de Salud (Las Piedras 530)

- Dir. de Adm. de la Sec. de la Familia, Niñez y Adolescencia (9 de Julio 322)

Nota: en el extremo del Subsidio de Salud, la fibra óptica llega hasta el rack de comunicaciones perteneciente a la DIME, ubicado en el Centro de Cómputos del Ministerio de Desarrollo Social en el 7° piso.

2.4.- Conexión Punto-a-Punto: este enlace conecta los siguientes edificios:

- DIME (Maipú 41)

- SIPROSA – Centro de Cómputos (Muñecas 85)

2.5.- Conexión Punto-a-Punto: este enlace conecta los siguientes edificios:

- Caja Popular de Ahorros (San Martín 469)

- Teatro Mercedes Sosa (San Martín 469)

2.6.- Conexión Punto-a-Punto: este enlace conecta los siguientes edificios:

- Centro de Cómputos DIME (Maipú 41 – 7° Piso)

- Centro de Cómputos Poder Judicial (24 de Septiembre 677 – 7° Piso)

Nota: la conexión punto-a-punto entre estas dos reparticiones está implementada mediante cable FTP.

2.7.- Mantenimientos a realizar sobre los enlaces de fibra:

- 2.7.1.- Rotulado de fibra en tramos donde careciera del mismo.

- 2.7.2.- Retensado y reacomodo de fibra.

- 2.7.3.- Re-engrampado o re-anclaje por tramos de fibra sueltos.

- 2.7.4.- Re-engrampado / ajuste de botellas de empalme exteriores.

- 2.7.5.- Cortes de Fibra: el pliego de mantenimiento considera que la empresa adjudicataria debe dar soporte de hasta 3 (tres) incidentes anuales con provisión y hasta 4 (cuatro) incidentes anuales sin provisión que impliquen cortes y fusión de fibra, cubriendo los casos que se indican a continuación:

a.- Fusión de fibra sin provisión: son los casos en donde no es necesario reemplazar un segmento de fibra, ya que la misma presenta un rollo de ganancia en las inmediaciones.

b.- Fusión de fibra con provisión: son los casos en donde la empresa adjudicataria deberá proveer la fibra necesaria para poder realizar la fusión, debido a la ausencia de un rollo de ganancia en la zona circundante al corte de la misma.

Nota: en ambos casos, la fusión debe abarcar a todos los hilos de la fibra y la misma debe quedar protegida mediante una botella de empalme.

- 2.7.6 Certificación de la Fibra Óptica

En el caso de que la empresa adjudicataria deba reparar un corte de fibra, una vez concluida dicha reparación, se realizará un ensayo de aceptación final para el tramo de fibra óptica afectado y para cada uno de los hilos de fibra óptica.

Haciendo uso de un OTDR se realizará una verificación para cada fibra, en la 2º y 3º ventana de trabajo (es decir para las longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm).

El valor obtenido en las mediciones para el tendido de la fibra deberá satisfacer la siguiente ecuación:

A < aL + n(E)a(E) + n(C)a(D)

Donde:

A: Atenuación total del tendido.

a: Atenuación nominal de la fibra a la longitud de onda especificada (0,36 dB/Km en 2º ventana y 0,25 dB/Km en 3º ventana).

L: Longitud óptica total del tendido.

N(E): Número total de empalmes.

a(E): Valor medio de atenuación por empalme (aprox. 0,15dB).

n(C): Número de conectores.

a(D): Atenuación media máxima por conector (aprox. 0,3dB).

Por lo tanto las mediciones realizadas en el tendido deberán cumplir los siguientes valores de atenuación:

2º Ventana (1310nm):	A < 5,2 db

3º Ventana (1550nm):	A < 5,0 db

Las pruebas de las fibras monomodo deben hacerse siguiendo los requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-526-7 método A.

3.-  Fusionadora - Características mínimas.

| Fibras aplicables | SM MM DS NZDS |
| --- | --- |
| Diámetro de fibra | Diámetro del revestimiento:80-150μm; Diámetro de capa:100-1000μm |
| Cuenta de fibra | Sola |
| Longitud de la fibra partida | 12-16mm ( diámetro de capa:250μm) |
| Pérdida media real de fusión | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS) |
| Típica duración de fusión | 9 segundos (estándar fibra SM) |
| Pérdida vuelta | ＞60dB |
| Modo fusión | Auto,Calibración, Normal,Especial |
| Modo alineación | Meticuloso、núcleo、revestimiento、manual |
| Programa fusión | 53(templet), 40(usuario) |
| Programa calentamiento de manga | 9 (templet),24(usuario) |
| Duración típica de calentamiento | 30 segundos |
| Longitud aplicable de la manga | 60mm, 40mm |
| Memoria fusión | 4000 fusiones, 20 parámetro por cada fusión |
| Magnificación de fibra | 300 veces (vista X o Y )，150 veces (vista X & Y) |
| Capacitación de batería | Típico 400 ciclos de fusión ó calentamiento |
| Prueba de la tensión | 2N |
| Vida de electrodos | 2500 fusiones |
| Interfaz | USB |
| Provisión de potencia | CA 100-240V con CA adaptador; Li-batería interna (7800mAH) CC 13.5V |
| Condición de operación | 0-5000m sobre el nivel del mar, -10-50°C, Max. velocidad del viento 15m/s |

4.- Certificador  - Características mínimas.

| Tipos de cable | Cables de par trenzado con o sin blindaje (STP, FTP, SSTP y UTP) para LAN: Categoría TIA 3, 5, 5E 6 y 6A : 100 Ω ISO/IEC clase C y D: 100 Ω y 120 Ω ISO/IEC clase E, EA, F y FA: 100 Ω |
| --- | --- |
| Adaptadores estándar de interfaz de enlace | Adaptadores de enlace permanente Categoría 6a/clase EA: Enlace permanente categoría TIA 3, 4, 5, 5e, 6, 6A e ISO/IEC clase C, D, E y EA Adaptadores de canal categoría 6A/clase EA: canales categoría TIA 3, 4, 5, 5e, 6, 6A e ISO/IEC clase C, D, E y EA |
| Estándares de prueba | Categoría TIA 3, 5e, 6 y 6A según ANSI/TIA-568-C.2 TIA categoría 5 según TIA TSB-95 TIA TSB-155 (sólo DTX-1500 y DTX-1800) ISO TR 24750 (sólo DTX-1500 y DTX-1800) ISO/IEC 11801 Clases C, D y E, EA y F (EA: sólo DTX-1500 y DTX-1800) (F: sólo DTX-1800) EN 50173 Clases C, D, E, EA y F (EA: sólo DTX-1500 y DTX-1800) (F: sólo DTX-1800) ANSI TP-PMD IEEE 802,3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T IEEE 802,3 10GBASE-T DTX-1500 y DTX-1800 solamente |
| Velocidad de comprobación automática | Comprobación automática bidireccional completa de enlaces de par trenzado de categoría 6 en 9 segundos Comprobación automática bidireccional completa de enlaces categoría 6A y ISO/IEC clase F en 22 segundos |
| Parámetros de comprobación compatibles | (El estándar seleccionado determina los parámetros de comprobación y el intervalo de frecuencia de las comprobaciones) Mapa de cableado, Longitud Retardo de propagación Diferencia de retardo Resistencia de bucle CC Pérdidas de inserción (atenuación) Pérdida de retorno (RL), RL a remoto NEXT, NEXT @ Remote (NEXT, NEXT a remoto) Attenuation-to-crosstalk Ratio (ACR-N), ACR-N @ Remote (relación atenuación a diafonía [ACR-N], ACR-N a remoto) ACR-F (ELFEXT), ACR-F @ Remote (ACR-F (ELFEXT), ACR-F a remoto) Power Sum ACR-F (ELFEXT), PS ACR-F @ Remote (Suma de potencia ACR-F (ELFEXT), PS ACR-F a remoto) Power Sum NEXT, PS NEXT @ Remote (Suma de potencia NEXT, PS NEXT a remoto) Power Sum ACR-N, PS ACR-N @ Remote (Suma de potencia ACR-N, PS ACR-N a remoto) Power Sum Alien Near End Xtalk (PS ANEXT) Power Sum Alien Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F) |
| Calibración | El período de calibración por parte del centro de asistencia es de un año |
| Especificaciones de rendimiento | Nota: todas las especificaciones para pruebas en el cableado de par trenzado se aplican para cableado de 100 Ω. Póngase en contacto con Fluke Networks para obtener información acerca de la medición del rendimiento en cables con impedancia diferente. |
| Exactitud básica | Supera los requisitos de Nivel IV como están establecidos en IEC 61935-1/Ed. 3. |

5.- Lugares de Provisión de los Servicios - Reparticiones

5.1.- Red Punto-a-Multipunto 5.4-5.8 GHZ

1.- Hospital del Carmen - Muñecas 2650

2.- SEPAPYS – Esq. Sarmiento y Catamarca

3.- Dirección General de Institutos Penales - Méjico 1200

4.- Hospital de Clínicas Pte. Nicolás Avellaneda - Catamarca 2000

5.- Dirección de Construcciones Escolares (DMCE) - Diego de Villarroel 339 - Yerba Buena

6.- Dirección Provincial de Vialidad - Mendoza 1565

7.- Subsecretaría de Asuntos Agrarios - Córdoba 1039

8.- Maternidad - Av. Mate de Luna 1535

9.- Dirección Provincial del Agua - Bolívar 1095

10.- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) - Salta 174

11.- Instituto Provincial de la Vivienda - Muñecas 455

12.- Ministerio de Educación - Sarmiento 850

13.- SINTyS – Muñecas 184 – 3° Piso

14.- IPACyM - Rivadavia 235

15.- Ente Cultural de Tucumán - San Martín 251 – 3er. Piso

16.- Comunas Rurales – 25 de Mayo 115

17.- Ente Autárquico Tucumán Turismo - 24 de Setiembre 484

18.- Legislatura – Muñecas 951

19.- Recursos Hídricos - Av. Brígido B. Terán 63

20.- Defensoría del Pueblo - Balcarce 64

21.- Dirección de Transporte - Av. Brígido Terán 250- Nueva Terminal de Ómnibus

22.- Tribunal de Cuentas - Congreso 180

23.- CIIDEPT - Av. José Ingenieros 260

24.- Secretaría de Trabajo – Crisóstomo Álvarez 150

25.- Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) - Bolívar 981

26.- Hospital del Niño Jesús – Hungría 750

27.- Hospital Padilla - Juan B. Alberdi 550

28.- Centro de Salud - Av. Avellaneda 750

29.- ERSEPT – Córdoba 560

30.- Palacio de Justicia - Poder Judicial - Pje. Vélez Sársfield 450

31.- Ente de Infraestructura Comunitaria – 9 de Julio (primera cuadra)

5.2.- Enlaces Punto-a-Punto Inalámbricos

32.- Hacienda - SEOP

San Martín 362 / Corrientes 1015

33.- Hacienda - IPSST

San Martín 362 / Las Piedras 530

34.- IPSST – Hospital Eva Perón (Hospital del Este)

Las Piedras 530 / RN34, Banda del Río Salí, Tucumán

5.3.- Enlaces Punto-a-Punto de Fibra Óptica

35.- IPSST-SIPROSA

Las Piedras 530 / Las Piedras 626

36.- IPSST- Dir. de Adm. de la Sec. de la Familia, Niñez y Adolescencia (SAF34)

Las Piedras 530 / 9 de Julio 322

37.- DIME - SIPROSA (Centro de Cómputos)

Maipú 41, 7° Piso / Muñecas 85, 1er Entrepiso

38.- Caja Popular de Ahorros - Teatro Mercedes Sosa

San Martín 469 / San Martín 479

39.- DIME – Poder Judicial

Maipú 41, 7° Piso / 24 de Septiembre 677, 7° Piso

5.4.- Anillo de Fibra Óptica

40.- Hospital Kirchner - Mendoza 128

41.- Dirección de Catastro - Av. Benjamín Araoz 96

42.- Dirección General de Rentas - Av. 24 de Septiembre 960

43.- Registro Inmobiliario - Av. Salta 19

44.- Secretaría de Hacienda – San Martín 362

45.- Casa de Gobierno – 25 de Mayo 90

46.- Caja Popular de Ahorros – San Martín 469

47.- Dirección de Informática del Ministerio de Economía – Maipú 41, 7° Piso

6.- Trazados de los enlaces de Fibra Óptica

6.1- Anillo de Fibra Óptica

Referencias:

Reparticiones (

1.- DIME.

2.- Registro Inmobiliario.

3.- Dirección General de Rentas.

4.- Dirección de Catastro.

5.- Hospital Kirchner.

6.- Secretaría de Hacienda.

7.- Caja Popular de Ahorros.

8.- Casa de Gobierno.

Botellas de Empalme (B.E.)

B.E.-Num-1: montada sobre el techo del edificio de la Carnicería el Patriota, Crisóstomo Alvarez 449.

B.E.-Num-2: Botella en intersección de calles San Martín y Balcarce, la ochava del viejo supermercado 25. Está montada sobre el techo de este edificio.

B.E.-Num-3: Una de las botellas montadas sobre el techo de una cochera de autos, frente al edificio de la Secretaría de Hacienda, en calle San Martín 362.

B.E.-Num-4: Una de las botellas montadas sobre el techo de una cochera de autos, frente al edificio de la Secretaría de Hacienda, en calle San Martín 362.

B.E.-Num-5: montada en el datacenter del SIPROSA, en el edificio de calle muñecas (edificio de Garbarino, en el entrepiso).

B.E.-Num-6: montada sobre el frente de un solar, en calle Junín, casi esquina 24 de Septiembre (acera Este).

B.E.-Num-7: montada sobre el frente de un solar, en calle Francia, casi esquina Av. Avellaneda (acera Sur).

6.2.- Enlaces Pto-a-Pto de Fibra Óptica:

- Enlace Pto-a-Pto IPSST / SIPROSA.

- Enlace Pto-a-Pto IPSST / SAF-34.

6.3.- Enlaces Pto-a-Pto de Fibra Óptica:

- Enlace Pto-a-Pto IPSST / SIPROSA-Cómputos

Parte III

1.- Certificado de Visitas

### CERTIFICADO DE VISITAS

Para la realización de la visita a los lugares de trabajo, el oferente deberá coordinar con la D.I.M.E. (tel. 0381-4309316/4524657/4524658), la oportunidad de tal visita, y hasta 4 días hábiles antes de la apertura del presente llamado a licitación.

DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE TUCUMÁN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº xx/2021

CERTIFICO QUE LOS SEÑORES DE LA EMPRESA: .............................................................................................................................................................

NOMBRE:..........................................................................................................................................

DOCUMENTO:.................................................................................................................................

REALIZARON EL DÍA ............/........../......... LA VISITA E INSPECCIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA D.I.M.E.-

Firmas			........................................			.......................................

Aclaraciones		........................................			.......................................

Por el Comitente	  		   	       Por el Oferente

2.- Planilla de Trabajos y Servicios

| Fecha | Lugar de la ejecución | Tareas desarrolladas | Elementos Provistos | Personal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Referencias:

1.- IPSST

2.- SAF-34

3.- SIPROSA

Referencias:

1.- DIME

2.- SIPROSA - Cómputos