PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PÚBLICA Nº 06/2022 – SEGUNDO LLAMADO

MINISTERIO DE ECONOMIA

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – San Martín 362 – 1º Piso –  San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 272/369-D-2022

Autorizado por: Decreto Nº 3.147/3(ME) del 28/09/2022.

Fecha de apertura: 12 de Octubre de 2022 a hs. 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín 362 – 1º Piso –  San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: Adquisición de equipamiento informático con destino al Ministerio de Economía.

Especificaciones Técnicas:

Ítem Nº 1: 6 (seis) Switch Layer 3 - ARUBA ION 1930 24G 4SFP+ (JL682A)

Se deberá proveer switches marca ARUBA ION 1930 24G 4 SFP+ (JL682A) o, en su defecto, switches de otras marcas líderes con características técnicas similares o superiores, que cumplan con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

- Interfaces: 24 (veinticuatro) puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T), 4 (cuatro) puertos SFP+ 1/10GbE.

- Auto-negociación, dúplex, MDI-MDI-X.

- Procesador: ARM Cortex-A9 a 800 MHz.

- Memorias: SDRAM: 512 MB, Memoria Flash: 256 MB.

- Capacidad de Switching: 128 Gbps.

- Tasa de Reenvío: 95,23 Mpps.

- Tamaño Tabla Direcciones MAC: 16.000 entradas.

- VLans: Soporte de hasta 256 VLAN con un rango de ID de VLAN de 2-4093.

- Estándares: 802.1p, 802.1Q, STP 802.1D, 802.1s Multiple Spanning-Tree, RSTP 802.1w, 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, LACP-Link Aggregation (802.3ad), 802.3i, 802.3x.

- Calidad de Servicio: QoS (802.1p), ToS. Priorización de tráfico usando 802.1p, ToS, campos DSCP. Manejo de colas CoS para priorizar tráfico saliente.

- Multicast: IGMP Snooping v1/v2.

- VLans: 802.1Q (VLan Tagging). Hasta 256 VLans activas

- Seguridad: Control de acceso a la red basado en el puerto (802.1x), autenticación por RADIUS,. Soporte de ACL (Lista de Control de Acceso) de Capa 2 (direcciones MAC) y 3 (Direcciones IP). Control de tormenta de broadcasts. BPDU guard.

- Servicios de Capa 3: ARP. DHCP Relay. Enrutamiento estático IPv4/IPv6. Enrutamiento manual. Soporte de hasta 32 rutas estáticas.

- Administración y Monitoreo: Administración vía WEB, SNMP v1/v2c/v3; IEEE 802.3 Ethernet MIB, RMON (estadísticas, historial, alarmas y eventos), Port Mirroring.

- Direccionamiento IP: Manual, DHCP, DHCP Snooping.

El dispositivo debe proveerse con:

- Cable de alimentación.

- Cable de consola para administración.

- Kit para montaje en rack de 19 pulgadas.

Ítem Nº 2: 2 (dos) Router Wi-Fi TP-Link  Archer C58HP - Router Inalámbrico Banda Dual Alta Potencia de AC1350.

- Estándares: IEEE 802.11ac/n/a (banda de 5 GHz) y IEEE 802.11n/b/g (banda de 2.4 GHz).

- Modos de Operación: Router / Access Point / Extensor de Rango (Repetidor).

- Puertos Ethernet: 1 (un) puerto WAN de 100 Mb, 4 (cuatro) puertos LAN de 100 Mb.

- Wireless:

    - 3 (tres) antenas desmontables de alta ganancia de 9 dBi.

    - Velocidad Wi-Fi:

      - 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac).

      - 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n) .

    - Banda Dual (2.4 GHz y 5 GHz).

    - Seguridad: WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x).

    - Red de invitados en ambas bandas de frecuencia (2.4 GHz y 5GHz).

Ítem Nº 3: 4 (cuatro) Router Wi-Fi TP-Link  Archer A10 - Router WiFi MU-MIMO AC2600

- Estándares: IEEE 802.11ac Wave 2/n/a (banda de 5 GHz) y IEEE 802.11n/b/g (banda de 2.4 GHz).

- Modos de Operación: Router / Access Point.

- Puertos Ethernet: 1 (un) puerto WAN Gigabit, 4 (cuatro) puertos LAN Gigabit.

- Wireless:

    - 4T4R: 4 (cuatro) antenas fijas de alto rendimiento (externas e internas).

    - Velocidad Wi-Fi:

      - 5 GHz: 1733 Mbps (802.11ac).

      - 2.4 GHz: 800 Mbps (802.11n) .

    - Capacidad de Beamforming.

    - Banda Dual (2.4 GHz y 5 GHz).

    - MU-MIMO 4x4.

    - Seguridad: WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x).

    - Red de invitados en ambas bandas de frecuencia (2.4 GHz y 5GHz).

Ítem Nº 4: 82 (ochenta y dos) Placas de Red Inalámbricas marca TP-Link, modelo Archer T9UH.

- Interfaz: USB 3.0. (incluir base y cable USB 3.0 de 1 metro).

- 2 antenas externas de alta ganancia de 5 dBi.

- Banda Dual (2.4 GHz y 5 GHz).

- Velocidad Wi-Fi:

    - 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac).

    - 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n) .

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz).

- Seguridad inalámbrica: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.

- Tecnología de Beamforming.

- Compatibilidad con Windows 10 / 8.1 / 8/7.

Ítem Nº 5: 4 (cuatro) Modulo SFP+ 10g 10gbase-lr 1310nm Monomodo - Marca 10GTEK, Modelo AXS13-192-10-OEM.

- 10GBase-LR.

- Velocidad: 10G, multi-velocidad.

- Longitud de onda: 1310-nm.

- Alcance: hasta 20 km.

- Tipo de fibra: Monomodo (SMF).

- Interfaz: conector Dual LC.

- Compatibilidad: Cisco, Broadcom, D-Link, Fortigate, Ubiquiti, TP-Link.

Estaciones de Trabajo

Ítem Nº 6: 115 (ciento quince) PC administrativas.

| componente | Producto |
| --- | --- |
| MICRO | INTEL CORE i3 ULTIMA GENERACION |
| MOTHER | MOTHER MSI H510M-A PRO LGA1200 o superior |
| MEMORIA | 8GB DDR4 2666 |
| DISCO | SSD 240GB |
| FUENTE | 500W |
| GABINETE | ATX O SLIM |
| SIST OPERAT | WINDOWS 11 PRO 64 OEM KEY GLOBAL |
| MOUSE | USB |
| TECLADO | USB |
| PARLANTE | STEREO 3.5 USB 5W |
| MONITOR | SIN MONITOR |

Ítem Nº 7: 56 (cincuenta y seis) PC técnicas.

| componente | Producto |
| --- | --- |
| MICRO | INTEL CORE i7 ULIMA GENERACION |
| MOTHER | MOTHER MSI H510M-A PRO LGA1200 o superior |
| MEMORIA | 16GB DDR4 2666 |
| DISCO | SSD 480GB |
| FUENTE | 500W |
| GABINETE | ATX O SLIM |
| SIST OPERAT | WINDOWS 11 PRO 64 OEM KEY GLOBAL |
| MOUSE | USB |
| TECLADO | USB |
| PARLANTE | STEREO 3.5 USB 5W |
| MONITOR | SIN MONITOR |

Ítem Nº 8: 34 (Treinta y cuatro) monitores.

| COMPONENTE | Producto |
| --- | --- |
| TIPO | HD LED |
| CABLES INCLUIDOS | Cable de alimentación y Cable de señal |
| RESOLUCIÓN | 1366 px x 768 px |
| CONEXIONES DEL MONITOR DE LA COMPUTADORA | D-Sub |
| VOLTAJE | 100V/240V |
| DISPLAY | 19 pulgadas |
| ES RECLINABLE | SI |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |

Ítem Nº 9: 1 (Una) Notebook.

| COMPONENTE | Producto |
| --- | --- |
| MICRO | AMD Ryzen 5 3450U ¦ 4 núcleos ¦ Frecuencia hasta 3,5 GHz |
| MEMORIA | 8GB DDR4 2666 |
| DISCO | DISCO SSD 256GB |
| BATERÍA | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh |
| DIMENSIONES | Mínimo: Largo, ancho y alto 36,40 x 24,90 x 1,90 cm ¦ 1,96 kg |
| SIST OPERAT | WINDOWS 11 PRO 64 OEM KEY GLOBAL |
| DISPLAY | 15,6" ¦ Full HD 1920 x 1080 px ¦ retroiluminación LED |

Ítem Nº 10: 8 (Ocho) Impresoras.

| CARACTERÍSTICA | Valor |
| --- | --- |
| TIPO DE IMPRESORA | Multifunción |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Inyección de tinta – sistema continuo |
| TIPO DE IMPRESIÓN | Color |
| FUNCIONES DE LA IMPRESORA | Escaneo, Impresión, Copia |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN B/N | 19 ppm |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR | 16 ppm |
| TAMAÑOS DE PAPEL | A4,B5,A6,Sobre DL,Carta,Legal, Personalizado,Tarjeta |
| CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA) | Hasta 1000 páginas |
| NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |

Accesorios

Ítem Nº11: 2 (Dos) Pen Drive.

| CARACTERISTICA | Valor |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS | 128 GB |
| MATERIAL | Metal |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 150 MB/s |
| VERSIÓN DEL PUERTO USB | 3.0 |
| TIPOS DE CONECTORES | USB-A |

Ítem Nº 12: 2 (Dos) Disco Externo 2TB.

| CARACTERÍSTICA | Valor |
| --- | --- |
| CAPACIDAD | 2 TB |
| TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO | HDD |
| CACHÉ DE DATOS | 64 MB |
| INTERFACES | USB 3.0 |
| APLICACIONES | PC, Notebook |
| UBICACIÓN DEL DISCO | Externo |
| TIPO DE DISCO EXTERNO | Portátil |
| FACTOR DE FORMA | 2.5 " |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 7.2 rpm |
| SISTEMAS DE ARCHIVOS SOPORTADOS | Windows |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | Cable USB |

Ítem Nº 13: 1 (Un) Multímetro Tester Fluke Digital Modelo 107 Esp

| CARACTERÍSTICA | Valor |
| --- | --- |
| MARCA | FLUKE |
| MODELO | FLUKE -107 ESP |
| TOMA TIERRA | 600 V |
| FUSIBLE ENTRADA | 11A, 1000V, IR 17 kA |
| CLASIFICACION IP | IEC 60529: IP 40 |
| SEGURIDAD GENERAL | IEC 61010-1 |
| MEDICION | IEC 61010-2-033 CAT III 60V |
| COMPAT ELECTROMAG INTERNACIONAL | IEC 61326-1: portátil, IEC 61326-2-2 CISPR: Grupo 1 Clase A |
| TIPO DE PILAS | 2 AAA, NEDA 24 A, IEC LR 03 |
| VIDA UTIL BATERIAS | 200 HORAS MINIMO |

### NOTA: Es condición necesaria, que la presentación de ofertas cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, pudiendo ofrecer otras marcas y modelos distintas a las solicitadas, siempre y cuando sean similares o superiores a las mismas, en todos los renglones de la presente solicitud, salvo el Item Nº 13: multímetro, que debe ser la marca y modelo solicitado.

Forma de Cotizar Precios: La cotización será en Dólares Estadounidenses, por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Se aceptará la presentación de propuestas alternativas.

Lugar de entrega: Dirección de Informática del Ministerio de Economía – Maipú 41 – 7º Piso –  San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Plazo de Entrega: 10 (diez) días hábiles administrativos desde la recepción de la Orden de Compra.

Nota: Incluir sellado provincial de $50,00.-(Pesos: Cincuenta) por cada hoja, según Decreto 1.984/3(ME) de fecha 30/06/2022.

Se debe adjuntar:

- Certificado de Cumplimiento Fiscal otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia autenticada por escribano público del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- Garantía de mantenimiento de la oferta por el 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Se constituirá a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Arts. 21 y 22 del Decreto Acuerdo Nº 22/1 de fecha  23/04/2009).