PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PUBLICA Nro. 03/2011

MINISTERIO DE ECONOMIA

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – 25 de Mayo 90 – 1º Piso - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 835/369-D-2010.

Autorizado por: Resolución Nº 260/ME del 15/03/2011.

Fecha de apertura: 06 de Abril de 2011 a hs. 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín nº 362 – 1er. Piso – San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: Adquisición de cámaras de seguridad con destino al Ministerio de Economía.

CAPITULO 1

# Especificaciones Técnicas

## 1.1 Requerimientos:

Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de vigilancia IP en las siguientes ubicaciones:

- Secretaría de Hacienda: 2 (dos) cámaras IP y 1 (un) NVR, en San Martín 306 esq. Laprida

- Dirección de Informática DIME: 3 (tres) cámaras IP y 1 (un) NVR, en Maipú 41 7º piso

- Dirección de Informática DIME: 1 (una) cámaras IP, en Maipú 41 6º piso

1.2 Especificaciones Técnicas:

Sistema de Vigilancia IP

- Monitorización y grabación en tiempo real (vídeo/ audio) desde cámaras de red versátiles (de por lo menos 4 canales).

- Posibilidad de escalabilidad a mayores canales de grabación

- Visualización de al menos 15 canales.

- Grabación de por lo menos 30 fps para video tipo VGA.

- Grabaciones en motion-JPEG y MPEG-4 y H.264

- Características de grabación: grabación programada, grabación de alarmas, programación de grabación de alarmas, grabaciones antes y después de alarmas, etc.

- Compatible con un disco duro SATA de alta velocidad (hasta 1TB) para grabación a largo plazo.

- Debe incluir al menos 1TB de almacenamiento (Debe estar incluido en la cotización) y posibilidad de expansión

- Acceso a datos: puede acceder a y reproducir grabaciones mediante un explorador web, FTP, y el Entorno de Red en cualquier momento, desde cualquier sitio.

- Zoom digital para monitorización y reproducción.

- Notificación de alarmas durante la monitorización y notificación por correo electrónico en tiempo real.

- Posibilidad de replicación remota al NAS (Almacenamiento Anexado a la Red) para copias de seguridad de las grabaciones.

- Consumo eléctrico <=20W.

- Compatible con SAI (Suministro de Alimentación Ininterrumpido) para un servicio 24x7.

- Grabación continua/ manual/ programada.

- Grabación de alarmas (mediante detección de movimiento o activada por sensor).

- Registros detallados de eventos que incluyen avisos de sistema, errores de disco duro, conexiones caídas de red, estado SAI, y los servicios de red de los usuarios y su registro de acceso a grabaciones.

- Interfaz de Usuario Intuitivo, Basada en Web

- Encendido Automático Inteligente: encenderse automáticamente cuando se reanuda la alimentación tras una interrupción de suministro eléctrico.

- Administración de Perfiles: poder configurar el perfil de cada usuario para monitorizar y reproducir el vídeo de distintas cámaras de red.

Cámaras vigilancia  IP  tipo Día y Noche

- Sensor de imagen  CMOS 1/4 “o mayor

- Resolución VGA

- Sensibilidad 0 lux con iluminador IR.

- Lente de 4 mm adaptable dia/noche

- Iluminador IR con alcance de 10 metros

- Compresión en tiempo real MPEG-4 y MJPEG

- Soporte stream dual simultáneo

- Resistencia anti vandalismo  y protección de exterior (IP66)

- Detecta alteraciones como redireccionamiento, bloqueo o pintura

- Compatible con POE y con fuente incluida

- Protocolo HTTPS

CAPITULO 2

Consideraciones y requerimientos generales

La entrega de un Ítem se perfeccionará cuando:

- todos los componentes del mismo hayan sido entregados y estén funcionando a total satisfacción del Organismo Contratante.

- se hayan brindado los cursos que pudieran haber sido solicitados.

- se haya entregado la totalidad del software que pudiera haber sido adquirido instalado y funcionando.

- se hayan entregado los originales de los floppys y/o CD-ROM y/o DVD que contienen el software que pudiera haber sido adquirido y las respectivas licencias.

- se haya entregado la totalidad de la documentación técnica del hardware y software adquirido.

- si se tratara de servicios, los mismos se han brindado en total acuerdo con los requerimientos especificados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todos los requerimientos técnicos de los equipos y software objeto de esta licitación y enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.

Sólo se aceptará una propuesta principal y hasta una propuesta alternativa, ambas  deben cumplir la totalidad de los requisitos técnicos enunciados en este pliego.

Todas las facilidades solicitadas para los equipos y software, incluidas las ampliaciones y capacidades de expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante del equipo o desarrolladora del software.

No se aceptarán (serán consideradas como no presentadas) facilidades y/o expansiones no soportadas por la versión actual del software y hardware (la vigente a la fecha de apertura de la presente licitación).

Todo el equipo propuesto debe ser nuevo y sin uso.

Todo el equipamiento deberá aceptar alimentación eléctrica 220V 50Hz monofásica, sin el uso de transformadores externos.

Todo el software ofertado deberá corresponder a la última versión liberada al mercado mundial por el fabricante o desarrollador a la fecha de apertura de la presente licitación.

Todos los equipos propuestos deberán estar en producción efectiva a la fecha de apertura de la presente licitación, es decir, no pueden haber sido discontinuados.

CAPITULO 3

Desarrollo de tareas

3.1 General

Si se solicitaran servicios y/u obras el Adjudicatario  deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal del organismo contratante durante la ejecución de las tareas.

Si se solicitaran servicios y/u obras, el Adjudicatario  será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado a licitación. Este deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

El Adjudicatario deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a causa de las obras con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del arte a fin de igualar tonalidades. El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de la obra, más las prórrogas si las hubiese, se inspeccionará la misma determinándose si corresponde o no firmar el Certificado de Recepción Definitiva.

Si el estado de la obra, a juicio del Organismo Contratante es tal que no se puede emitir el Certificado de Recepción Definitiva, comenzarán a ejecutarse las penalidades indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, hasta que la obra se encuentre finalizada.

3.2 Personal

Si se solicitaran servicios y/u obras el Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos.

El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo Contratante.

El Adjudicatario queda obligado a presentar una lista del personal autorizado a trabajar en cada obra con anterioridad al comienzo de la misma a efectos de confeccionar las credenciales que los habiliten a trabajar en cada sitio de instalación.

3.3 Limpieza

Si la contratación requiriera la ejecución de trabajos en las dependencias del Organismo Contratante, el Adjudicatario queda obligado diariamente a retirar los residuos producidos por la obra y a dejar limpios los sitios de trabajo. Igual exigencia tendrá al término de la obra y durante el período de contratación del vínculo ante cualquier tarea de mantenimiento o intervención que necesite realizar.

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán las tareas a efectos de no entorpecer la normal operatividad del Organismo Contratante. Esto podrá motivar trabajos en horarios nocturnos y días feriados, sin que esto implique erogaciones adicionales de ningún tipo para el Organismo Contratante.

CAPITULO 4

Recepción definitiva y facturación

A partir de la fecha de entrega de los bienes por el Adjudicatario, la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA se reserva un plazo de hasta 10 (diez) días hábiles (10) días destinado a efectuar los test y pruebas de verificación de los rendimientos, capacidades y cualidades de los bienes y/o servicios con las especificaciones requeridas.

Si en dicho plazo los bienes y/o servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario la entrega de los bienes o servicios faltantes. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo solicitado, la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente, debiendo el proveedor proceder al retiro de los bienes, no reconociendo el Organismo Contratante ningún tipo de gasto o locación alguna sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes o servicios.

NOTA: La conformidad que la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA dé al remito de entrega de bienes emitido por el adjudicatario en oportunidad de recibir los bienes, no constituirá para este Organismo Contratante otra obligación que la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido.

Las facturas serán presentadas ante la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en la calle Maipú 41 7º Piso – San Miguel de Tucumán CP(4000).-

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Plazo de Entrega: 15 (días) desde la recepción de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Dirección de Informática del Ministerio de Economía – Maipú 41 -  7º Piso - San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

# Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- El documento presentado como garantía de la licitación, deberá llevar el sellado de Ley correspondiente intervenido por la Dirección General de Rentas.