PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PUBLICA Nro. 08/2011

MINISTERIO DE ECONOMIA

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – 25 de Mayo 90 – 1º Piso - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 388/369-D-2011.

Autorizado por: 1.268/ME del 29/09/2011.

Fecha de apertura: 25 de Octubre de 2011 a hs. 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín nº 362 – 1er. Piso – San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: Adquisición de un firewall con destino a la Dirección de Informática del Ministerio de Economía.

- ITEM I

RUBRO  Equipamiento -  Corta llamas Físico y Detector de Intruso

Cantidad: 2 (dos)

| CARACTERISTICAS | MINIMO REQUERIDO |
| --- | --- |
| Cantidad de dispositivos. | 2 |
| El dispositivo ofertado deberá poseer un Sistema Operativo propietario | SI |
| y no multipropósito. |  |
| El dispositivo deberá ser rackeable en gabinetes estándares de 19 | SI |
| pulgadas. |  |
| El dispositivo ofertado deberá contemplar la capacidad de pertenecer | SI |
| en un esquema de Alta disponibilidad. |  |
| El equipamiento ofertado no deberá tener ningún tipo de restricciones | SI |
| en cantidad de usuarios ni en cantidad de objetos generados para su |  |
| posterior uso en reglas de seguridad. |  |
| No se aceptarán soluciones basadas en PC ni en sistemas operativos | SI |
| Microsoft, Unix o Linux. |  |
| Soporte de alta disponibilidad basado en Activo/Activo y | SI |
| poseer todos los componentes de hardware y software para instalarlos |  |
| como alta disponibilidad |  |
| Cada dispositivo que integra la solución deberá poseer interfaces | 6 |
| GigaEthernet en cobre, incluyendo las necesarias |  |
| para el establecimiento de la solución de "Alta Disponibilidad" | SI |
| Agente SNMP incluido. |  |
| Se deberán proveer todos los elementos de conectividad necesarios | SI |
| para asegurar la conexión del equipamiento hacia la red LAN / WAN |  |
| Consola gráfica (GUI), SSH, HTTPS, Consola de Administración | SI |
| Local: |  |
| Monitoreo de Rendimiento |  |
| RFC3411-15 - SNMPv1/v2 |  |
| Syslog Logging |  |
| Administración de Firewall |  |
| Gestión de reglas |  |
| Gestión de políticas de acceso |  |
| Gestión de análisis |  |
| Generación de reportes (diario - semanal - mensual) |  |
| Rendimiento del sistema |  |
| Gestión de la topología de Hardware |  |
| Actualización de software y configuración de manera remota |  |
| CARACTERISTICAS | MINIMO REQUERIDO |
| La adjudicataria deberá contemplar en la oferta el equipamiento (HW) | SI |
| necesario para una correcta administración del equipamiento ofertado |  |
| como así también de todo el software y las licencias de uso |  |
| permanente, que sean requeridos por la herramienta de administración |  |
| para la solución ofertada en el presente. |  |
| El equipamiento ofertado como así también el/los software asociado(s) | SI |
| al mismo deberán contar con la posibilidad de generar Roles / Perfiles |  |
| de administradores que garanticen la diferenciación de accesos / |  |
| permisos. |  |
| La solución deberá brindar la posibilidad de ver On-Line los eventos | SI |
| que se registren en sus Log´s. |  |
| El producto ofrecido deberá poseer la capacidad de notificar al | SNMP, SMTP, Script personalizados |
| personal sobre las anomalías detectadas en el nodo |  |
| mediante la utilización de: |  |
| Deberá soportar Link Aggregation (IEEE 802.3ad). | SI |
| Deberá soportar el tagging de VLANS mediante el estándar IEEE | SI |
| 802.1q. |  |
| Debe poseer un sistema de prevención de intrusos (IPS) | SI |
| Motor de patrones de IPS actualizables automáticamente y particularizables con al menos 2 años de licencia de actualización | SI |
| Firewall Throughput | 2.5 Gbps |
| VPN Throughput | 300 Mbps |
| Sesiones concurrentes | 650000 |
| IPS Throughput | 1.7 Gbps |
| Capacidad de almacenamiento en Disco | 160 GB |
| Licencia para cliente VPN-SSL 20 (veinte) | SI |
| El análisis del tráfico que la solución propuesta realice sea en | SI |
| protocolos estándares o no (Tcp, Udp, Rpc, etc) deberá basarse en el |  |
| concepto de "Statefull Inspection". |  |
| Deberá poseer la capacidad de filtrar paquetes de red como mínimo | SI |
| bajo las siguientes características: |  |
| Por protocolo (IP, ICMP, etc). |  |
| Por dirección Origen / Destino. |  |
| Por puerto TCP / UDP, Origen / Destino. |  |
| Por estado de la conexión (nueva / ya establecida) |  |
| La solución deberá soportar todos los protocolos y servicios utilizados | SI |
| como http, Ftp, Smtp, SqlNet, Telnet, PPTP, HTTPS, como así también |  |
| protocolos de Multimedia |  |
| La solución deberá contar con mecanismos incorporados que permitan | SI |
| la detección y posterior reacción ante ataques basados en flooding de |  |
| SYN, "DoS". |  |
| La solución deberá contar con la capacidad de realización de | SI |
| traslaciones del tipo NAT (dirección de origen/dirección de destino) y |  |
| PAT (port origen/port destino), generar reglas automáticas y/o |  |
| manuales que permitan la customización de las mismas. |  |
| Manuales de Instalación, Configuración y Mantenimiento, original en | SI |
| papel o CD ROM. |  |
| Deberá soportar alguno de los siguientes esquemas de autenticación: | SI |
| Password Local. |  |
| Certificados Digitales (X.509 v3, Microsoft). Radius. |  |
| CARACTERISTICAS | MINIMO REQUERIDO |
| Microsoft Active Directory | SI |
| Ldap |  |
| Alimentación monofásica 220V y 50Hz sin el uso de transformadores. | SI |
| El proveedor deberá tomar a su cargo la instalación, puesta en | SI |
| funcionamiento, conexión a la red de la Organización del equipamiento |  |
| que compone el Subsistema adjudicado y la adecuación de las |  |
| políticas de seguridad y objetos contenidos en las mismas, como así |  |
| también toda la configuración que permita la inmediata entrada en |  |
| producción del equipamiento (direccionamiento IP, ruteo, etc). |  |
| Se deberán proveer todos los cables e insumos necesarios para la | SI |
| correcta interconexión de los productos descriptos en este renglón y a |  |
| las redes de esta Organización. |  |
| El proceso de instalación de todos los componentes ofertados se dará | SI |
| por concluido una vez finalizada la puesta en producción de la nueva |  |
| infraestructura. Esto último será corroborado por personal de esta |  |
| Institución. |  |
| La fase de provisión de equipamiento, instalación y puesta en | SI |
| producción del equipamiento ofertado no deberá superar los 45 días |  |
| hábiles a partir de su adjudicación. |  |
| Los tiempos de licenciamiento y mantenimiento comenzarán a correr | SI |
| una vez que los productos se encuentren correctamente instalados y |  |
| en funcionamiento. |  |
| La adjudicataria deberá considerar las actividades de capacitación | SI |
| necesarias para transferir los conocimientos básicos y avanzados de |  |
| operación, administración y uso de los productos hardware y software |  |
| provistos dentro de la solución. |  |
| La capacitación deberá abarcar como mínimo los siguientes aspectos: | SI |
| Administración, operación y mantenimiento de todos los elementos de |  |
| hardware y software adjudicados. |  |
| Instalación, configuración, optimización y desinstalación del |  |
| equipamiento tanto hardware como software. |  |
| Gestión de reporte y fallas. |  |
| La adjudicataria para cada curso propuesto deberá presentar una |  |
| descripción del contenido, alcances, horas de dictado, lugar y demás |  |
| condiciones del mismo |  |
| La adjudicataria deberá entregar, en CD o impreso, todo el material | SI |
| incluido en los cursos que la misma realice sin ningún costo adicional |  |
| para esta Organización. |  |
| La designación de los concurrentes se coordinará con la Sub dirección de Control de Calidad de la Dirección de Informática del Ministerio de Economía. Tendrá un mínimo de 30 horas y para 6 (seis) personas. | SI |
| La capacitación deberá ser Presencial y en Castellano. | SI |
| Dentro de las actividades de capacitación se deberán contemplar | SI |
| partes prácticas y teóricas. |  |
| Al terminar el curso, sí en opinión de la Organización no se alcanzaran los objetivos preestablecidos, éste podrá exigir la repetición del mismo | SI |
| , sin costo adicional alguno a su cargo. |  |
| La adjudicataria deberá garantizar el correcto funcionamiento | SI |
| equipamiento adquirido por un plazo no inferior a los 36 (treinta y seis) |  |
| CARACTERISTICAS | MINIMO REQUERIDO |
| meses, con vigencia a partir de la fecha de recepción. La garantía de | SI |
| buen funcionamiento del mismo incluirá un mantenimiento correctivo |  |
| con el nivel de servicio acorde a la criticidad |  |
| La adjudicataria deberá proveer, a partir de la fecha de recepción y por | SI |
| el período indicado, un servicio de garantía integral (partes, aplicativos, |  |
| mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el |  |
| equipamiento ofertado, entendiéndose por “recepción” no su simple |  |
| entrega, sino instalada y funcionando, debiendo extenderse la |  |
| correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y firma del |  |
| funcionario receptor, con atención en el lugar de instalación incluyendo |  |
| repuestos, traslados y mano de obra. |  |
| Los Productos cotizados se entregarán con un servicio de soporte | SI |
| técnico especializado por un período de 12 (doce) meses a |  |
| partir de la fecha de recepción. |  |
| Se deberá adjuntar toda la información en papel necesaria para una | SI |
| adecuada evaluación de la solución ofrecida. |  |
| La oferente deberá dejar expresa constancia en su oferta respecto del | SI |
| grado de cumplimiento del "Mínimo Requerido" para cada uno de los |  |
| puntos incluidos. |  |

- ITEM II

RUBRO   Software Internet:

Cantidad: 2 (dos)

Licencias de Forefront Threat Manager Standard Edition de Microsoft

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Plazo y lugar de Entrega: Todos los elementos aquí solicitados deberán ser entregados dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la recepción de la Orden de Compras, en las oficinas de la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA del MINISTERIO DE ECONOMIA situadas en Maipú 41 7º Piso – San Miguel de Tucumán CP(4000).-

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

# Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- El documento presentado como garantía de la licitación, deberá llevar el sellado de Ley correspondiente intervenido por la Dirección General de Rentas.